Exercices sur les fonctions alternatives sinusoïdales et sur leur somme

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices correspondent aux chapitres 3 et 4 de la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1.	Questions de cours	1

2.	Passer du graphe à l’expression d’une fonction alternative sinusoïdale	1

3.	Positionner le zéro d’une fonction alternative sinusoïdale  (1,5 pts)	2

4.	Représentation du graphe de fonctions alternatives sinusoïdales (1,5 pts)	5

5.	Passage entre graphes et vecteurs de Fresnel  (2 pts)	6

6.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (3,5 pts)	7

7.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (4 pts)	8

8.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (1,5 pts)	9

9.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (1,5 pts)	9

10.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)	9

11.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)	10

12.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)	11

13.	Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)	11

14.	Principe d’une somme de sinusoïdes avec les complexes  (2 pts)	12

15.	Somme par les nombres complexes (2 pts)	13

16.	Somme par les nombres complexes avec un logiciel  (3,5 pts)	14

17.	Triphasé : courant dans le neutre par les vecteurs de Fresnel (2,5 pts)	15

18.	Triphasé : courant dans le neutre calculé par un logiciel (2,5 pts)	16

19.	Triphasé : courant dans le neutre (5 pts)	17

## Questions de cours

|  | 0 | /6 | /3 | /2 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos() |  |  |  |  |  |
| sin() |  |  |  |  |  |

Compléter le tableau:

Barème pour chaque case:

Réponse juste:+0,2 pt

Pas de réponse: 0 pt

Réponse fausse: -0,2 pt

## Passer du graphe à l’expression d’une fonction alternative sinusoïdale

Cas N°1

Soit la fonction alternative sinusoïdale représentée ci-contre (Attention aux axes centrés !)

- Indiquer sa période :

- Indiquer sa fréquence :

- Sachant que sa phase à l’origine est un multiple de , préciser (sans justification) son expression analytique de sous la forme :

.

Corrigé : période : 2 ms. fréquence : . Expression analytique:  .

Cas N°2

Déterminer l’expression analytique de la fonction u(t) ci-contre.

Corrigé :  ou  ou  ou

## Positionner le zéro d’une fonction alternative sinusoïdale  (1,5 pts)

Cas N°1

Le graphe ci-contre est celui de la fonction du temps .

- Placer approximativement l’axe des ordonnées au point  .

- Préciser la valeur de la période T de

(La distance entre deux pointillés verticaux correspond à un angle de 1 rad)

Corrigé :

La période est

Cas N°2

Le graphe ci-contre est celui de la fonction . Placer l’axe des ordonnées au point  t = 0.  (attention sinus !)

Préciser la valeur de la période en ms:

Corrigé :

Cas N°3

Le graphe ci-contre est celui de la fonction . Placer l’axe des ordonnées au point  t = 0.  Préciser la valeur de la période :

(La distance entre deux pointillés verticaux correspond à un angle de 1 rad)

Corrigé :

La période est

Cas N°4

Le graphe ci-contre est celui de la fonction . Placer l’axe des ordonnées au point  t = 0.  Préciser la valeur de la période :

Le graphe ci-contre est celui de la fonction . Placer l’axe des ordonnées au point  t = 0.  (attention sinus !)

Préciser la valeur de la période :

Corrigé :

## Représentation du graphe de fonctions alternatives sinusoïdales (1,5 pts)

a) (2 pts) Représenter le graphe des fonctions   et   (ne pas oublier les échelles d’amplitude et de temps).

Corrigé :

## Passage entre graphes et vecteurs de Fresnel  (2 pts)

Test sur la capacité à passer de l’une à l’autre des descriptions

Soient deux fonctions alternatives sinusoïdales v1(t) et v2(t) dont les graphes sont donnés ci-contre. A la fonction  on a associé le vecteur de Fresnel suivant.

a) Représenter le vecteur de Fresnel associé à  avec la même convention

b) Compte tenu de l’origine choisie sur le graphe, donner l'expression analytique de v2(t) (Préciser la valeur de la pulsation).

Corrigé :

avec

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (3,5 pts)

Après avoir dessiné à main levée les vecteurs de Fresnel associés à  et , estimer l’amplitude de la somme: ).

Représenter l’allure de v(t) sur le graphe ci-contre.

Corrigé : On doit trouver approximativement les valeurs suivantes :

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (4 pts)

Donner les expressions analytiques de  et de . Préciser leur pulsation «». Le déphasage sera estimé. ()

Représenter à main levée le diagramme de Fresnel à un instant quelconque associé à ,  et à

Donner une estimation de l’amplitude de  et de son déphasage par rapport à  en rad ou en d°

Corrigé :

ou

ou

avec

ou

On doit trouver approximativement les valeurs suivantes :

(Calcul avec le logiciel gratuit Scilab)

V2=6*exp(-%i*1)

VS=V2+10

module=abs(VS)

argument=atan(imag(VS),real(VS))

module  = 14,71672 ;   argument  = - 0,3642642 rad ou – 20,870801 d°

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (1,5 pts)

Sachant que   et , estimer l’expression analytique de  à l’aide d’un diagramme de Fresnel à main levée. (1 rad = 57,3°)

Corrigé :

avec le logiciel Scilab :

v=10+15*exp(%i*1) = 8.104535 + 12.622065i

module=abs(v) = 22.070131

argument=atan(imag(v),real(v)) = 0.6088288 rad = 35°

On doit donc trouver approximativement :

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (1,5 pts)

Sachant que   et , estimer l’expression analytique de  à l’aide d’un diagramme de Fresnel à main levée. (1 rad = 57,3°)

Corrigé :

et ,  ()

avec le logiciel Scilab :

v=10+15*exp(-%i*1) = 8.104535 - 12.622065i

module=abs(v) = 22.070131

argument=atan(imag(v),real(v)) = -0.6088288 rad = -35°

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)

Sachant que  ,   et .

Représenter un diagramme de Fresnel associé aux tensions.

Estimer l’ordre de grandeur de l’expression analytique de  sous la forme :

Corrigé

j=%i;pi=%pi;v1=10;v2=15*exp(j*pi/3);v3=20*exp(-j*pi/6);

v=v1+v2+v3

Vmax=abs(v)

phase=atan(imag(v),real(v))

Vmax  = 34.948679

phase  = 0.0856697

(ordre de grandeur)

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)

Sachant que  ,   et .

Représenter un diagramme de Fresnel associé aux tensions.

Estimer l’ordre de grandeur de l’expression analytique de  sous la forme :

Corrigé :

Calcul sous Scilab :

j=%i; v1=10;v2=15*exp(j*1);v3=20*exp(-j*0.5);

v=v1+v2+v3

Vmax=abs(v)

phase=atan(imag(v),real(v))

Vmax  = 35.784997

phase  = 0.0848735

(ordre de grandeur)

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)

Sachant que  ,   et , estimer l’expression analytique de  à l’aide d’un diagramme de Fresnel.

Corrigé :

, , ,

## Somme  par les vecteurs de Fresnel (2 pts)

Soient ,  et  trois tensions alternatives sinusoïdales représentées ci contre.

On étudie le montage suivant :

A l’aide d’un diagramme de Fresnel, estimer l’amplitude  de la tension  et son déphasage  par rapport à . Préciser quels sont  les vecteurs , ,  et

Corrigé :

## Principe d’une somme de sinusoïdes avec les complexes  (2 pts)

On veut déterminer  à partir d’une estimation graphique….

Estimer le déphasage. () et compléter les 3 cases ci-dessous

Corrigé :

## Somme par les nombres complexes (2 pts)

Déterminer les expressions analytiques de v1(t) et de v2(t)

Soit v(t) = v1(t) + v2(t).

Calculer v(t) par les complexes.

(sans calculatrice)

(On remarquera que  et que  ce qui doit faire penser à un angle bien particulier…)

Corrigé :

;

## Somme par les nombres complexes avec un logiciel  (3,5 pts)

A l’aide du logiciel Scilab, on a fait la somme de deux sinusoïdes  et  de même fréquence en utilisant le calcul en complexes.

(Dans le langage Scilab, l’opérateur complexe « i » ou « j » s’écrit %i  et les complexes ne sont pas soulignés)

Voici dans les encadrés les instructions et les résultats obtenus par Scilab

Sachant que , Compléter les expressions de  et de  ci-dessous :

Quel calcul a fait le logiciel Scilab pour obtenir le complexe  sous forme algébrique V  = 3.014 + 1.090i

à partir des expressions  V1=2*exp(-%i*0.8) = 1.393 - 1.435i  et V2=3*exp(%i*1) = 1.621 + 2.525i  ?

Quel calcul a fait le logiciel Scilab pour obtenir le module du complexe  à partir de V = 3.014 + 1.090i ?

Quel calcul a fait le logiciel Scilab pour obtenir l’argument du complexe  à partir de V = 3.014 + 1.090i ?

Corrigé :

(Somme des parties réelles et somme des parties imaginaires)

## Triphasé : courant dans le neutre par les vecteurs de Fresnel (2,5 pts)

|  | Un câble « triphasé » comporte quatre conducteurs de cuivre (notés (, (, ( et ). Chaque conducteur a une section de 2,5 mm2. Il peut délivrer un courant alternatif sinusoïdal d’amplitude maximale 28 A sans que son échauffement (par effet Joule) ne soit excessif. Ce câble alimente un ensemble de trois dipôles parcourus respectivement par les courants , et . Les courants , et sont représentés ci-contre : Représenter, à main levée, les vecteurs de Fresnel , , et à un instant quelconque. En déduire graphiquement si l’amplitude du courant est compatible avec la section des conducteurs du câble. |
| --- | --- |

Corrigé :

Calcul en complexe (non demandé)

j=%i;pi=%pi

i1=20*exp(j*0);i2=10*exp(-j*7*pi/6);i3=15*exp(-j*4*pi/6);

iN=i1+i2+i3

module_iN=abs(iN)

argument_iN=atan(imag(iN),real(iN))

Les résultats obtenus sont les suivants :

module_iN  = 8.865091

argument_iN  = - 1.1228327

Visiblement l’amplitude de  est très inférieure à 28 A

Un simple diagramme de Bode à main levée permet d’en avoir la certitude

## Triphasé : courant dans le neutre calculé par un logiciel (2,5 pts)

|  | Un câble « triphasé » comporte quatre conducteurs de cuivre (notés (, (, ( et neutre). Chaque conducteur a une section de 2,5 mm2. Il peut délivrer un courant alternatif sinusoïdal d’amplitude maximale 28 A sans que son échauffement (par effet Joule) ne soit excessif. Ce câble alimente un ensemble de trois dipôles parcourus respectivement par les courants , et . Les courants , et sont représentés ci-contre. On pose Pour déterminer le courant , on utilise le logiciel Scilab qui peut effectuer des calculs en complexe. Les instructions programmées sont les suivantes : j=%i; pi=%pi i1=20*exp(j*0);i2=10*exp(-j*7*pi/6); i3=15*exp(-j*4*pi/6); iN=i1+i2+i3 module_iN=abs(iN) argument_iN=atan(imag(iN),real(iN)) Les résultats obtenus sont les suivants : module_iN = 8.865091 argument_iN = - 1.1228327 Compléter l’expression |
| --- | --- |

Corrigé :

Commentaire : Aucune difficulté calculatoire dans cet exercice. L’objectif est de tester la capacité à appréhender une situation inconnue sans paniquer. Pour cela, il faut quelques connaissances et un minimum de confiance en soi !

## Triphasé : courant dans le neutre (5 pts)

Un câble « triphasé » comporte quatre conducteurs de cuivre (notés (, (, ( et ).

Chaque conducteur a une section de 2,5 mm2. Il peut délivrer un courant alternatif sinusoïdal d’amplitude maximale 28 A  sans que son échauffement (par effet Joule) ne soit excessif.

a) Ce câble est alimenté par trois tensions ,  et  représentées ci-dessous aux bornes des trois résistances R1, R2 et R3 ci-contre.

Les amplitudes des courants ,  et  ont été mesurées :   ;  et .

Représenter les vecteurs de Fresnel , , , , ,  et  à un instant quelconque. En déduire graphiquement si l’amplitude du courant  est compatible avec la section des conducteurs du câble

b) Les trois résistances précédentes sont remplacées par trois nouveaux dipôles. Les nouveaux courants sont représentés ci-contre.

Représenter les vecteurs de Fresnel , ,  et . En déduire graphiquement si l’amplitude du courant  est compatible avec la section des conducteurs du câble.

Corrigé :

a) Les courants ,  et  sont respectivement en phase avec les tensions ,  et  . Le diagramme de Fresnel à main levée montre que l’amplitude du courant  est inférieure à 10 A

b)

Dans ce second cas, le diagramme de Fresnel à main levée montre que l’amplitude du courant  est de l’ordre de 40 A, donc incompatible avec la section du câble.

# Footnotes

Rappel :

Rappel :

# Text boxes

-6

-8

0

t

v2

0

t

v1

0 rad

- 2 rad

1 rad

- 1 rad

3,14 rad

2 rad

v

v3

v2

v1

0 rad

- 2 rad

1 rad

- 1 rad

3,14 rad

2 rad

i3

i2

i1

t

20

10

0

-10

-20

(

(

(

iN

R2

R1

R3

i3

i2

i1

v3

v2

v1

i1

i2

i3

i3

i2

i1

t

20

10

0

-10

-20

(

(

(

iN

i3

i2

i1

v3

v2

v1

neutre

i1

i2

i3

i3

i2

i1

t

20

- 0,44

15,83

-1 rad

1 pt

1 pt

(       )

t

Somme avec une calculette ou un logiciel

Complexes

On décide de prendre  comme référence et d’écrire :

10V

0V

-10V

Calcule avec le logiciel Scilab

1 pt

1 pt

0,5 pt

1 pt

Réponses de Scilab

V1  = 1.393 - 1.435i

V2  = 1.621 + 2.525i

V  = 3.014 + 1.090i

moduleV  = 3.205

argumentV  = 0.347

Instructions données à Scilab :

V1=2*exp(-%i*0.8)

V2=3*exp(%i*1)

V=V1+V2

moduleV=abs(V)

argumentV=atan(imag(V),real(V))

0,5 pt

0,5 pt

1 pt

5

4

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site internet autre que le site IUT en ligne est interdite.

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

0

v

v3

v2

v1

v

v3

v2

v1

v

v3

v2

v1

v

v2

v1

v

v2

v1

v

v2

v1

1 pt

1 pt

0,5 pt

1 pt

t

0

1 ms

v2

v1

10V

0V

-10V

0,5 pt

0,5 pt

t

0

1 ms

v2

v1

10V

0V

-10V

10

0

-10

-20

(

(

(

iN

i3

i2

i1

v3

v2

v1

//Calcul en complexe sous Scilab :

v1=3*exp(%i*%pi/6); v2=7*exp(-%i*%pi/6);

v=v1+v2 ;

module=abs(v)

argument=atan(imag(v),real(v))

module  = 8.8881944

argument  = - 0.2269611

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

0

Période: 1 ms

Période: 20 ms

0

t

t

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

0

t

t

10

8

6

4

2

0

Période: 20 ms

t

1 rad

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

0

t

1 rad

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-2

-4

-6

-8

-10

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

0

0,5 pt

0,5 pt

0

Période:

t

1,5 rad

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

t

1 rad

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-10

0,5 pt

1 pt

Période: 6,28 ms

t

1 rad

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

0

t

1 rad

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10