Exercices sur la notion d’impédance

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices correspondent aux chapitres 3, 4 et 5 de la Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1	Questions de cours	1

2	Détermination d’une impédance à partir des graphes tension et courant. (1 pts)	2

3	Détermination d’une impédance à partir des graphes tension et courant (1 pts)	2

4	Notion d’impédance – impédances en série. (1,5 pt) 	2

5	Association de petites et grandes impédances (3 pts)	3

6	Association de petites et grandes impédances (3 pts)	4

7	Réseau linéaire en alternatif sinusoïdal R-C – complexes sans calculette. (2,5 pts)	5

8	Réseau R-C sinusoïdal _ Complexes sans calculette. (4,5 pts)	6

9	Réseau linéaire R-C en alternatif sinusoïdal (3 pts)	7

10	Circuit R-L en alternatif sinusoïdal (3 pts)	8

11	Circuit R-L en alternatif sinusoïdal (3 pts)	9

12	Circuit R-L en alternatif sinusoïdal. (2,5 pts)	10

13	Moteur en régime alternatif sinusoïdal (3,5 pts)	11

14	Moteur en régime alternatif sinusoïdal variante (4 pts)	12

15	Impédance équivalente calculée avec matlab® (3,5 pts)	13

16	Impédance équivalente calculée avec Scilab® (3,5 pts)	15

17	Calcul d’une fonction de transfert  (4,5 pts)	17

## Questions de cours

- (0,5 pt) Ecrire l’expression de la capacité du condensateur équivalent à trois condensateurs de capacités  reliés en série.

- (0,5 pt) Ecrire l’expression de la capacité du condensateur équivalent à trois condensateurs de capacités  reliés en parallèle.

- Calculer la capacité équivalente du dipôle ci-dessous.2012

Corrigé :

(100 nF en parallèle avec 100 nF) = 200 nF. (200 nF en série avec 200 nF) = 100 nF Donc

(2 pts) Soit une impédance Z:

  - Quelle est la particularité des signaux  et  pour qu’on puisse utiliser la notion d’impédance ?

Ils sont alternatifs sinusoïdaux de même fréquence

  - Quelle est la particularité du réseau électrique qui constitue le dipôle Z pour qu’on puisse utiliser la notion d’impédance ?

C’est un dipôle électrique linéaire passif

  - Que représentent  et  par rapport aux grandeurs caractéristiques de la tension  et du courant  ?

Réponses :  et  déphasage de u(t) par rapport à i(t) en convention récepteur

- (1 pt) En utilisant la notation complexe, écrire la formule du pont diviseur de tension en régime alternatif sinusoïdal et représenter le schéma associé.

- (1 pt) En utilisant la notation complexe, écrire la formule du pont diviseur de courant en régime alternatif sinusoïdal et représenter le schéma associé.

## Détermination d’une impédance à partir des graphes tension et courant. (1 pts)

A partir des relevés de  et  ci-contre, déterminer la valeur de  à la fréquence considérée.

Corrigé :  ;

## Détermination d’une impédance à partir des graphes tension et courant (1 pts)

A partir des relevés de  et  ci-contre, déterminer la valeur de  à la fréquence considérée.

Réponse :

## Notion d’impédance – impédances en série. (1,5 pt)

Le montage ci-contre est alimenté par une tension .

- Sachant que , calculer  la valeur numérique de l’impédance du dipôle R.L à la pulsation considérée.

- En déduire .

Corrigé :

## Association de petites et grandes impédances (3 pts)

Lorsqu’on utilise une calculette ou un logiciel de calcul, il est souvent fort utile de pouvoir vérifier l’ordre de grandeur d’un résultat pour détecter d’éventuelles erreurs…

| Rappel de cours: | Soit le dipôle linéaire ci-dessous en régime alternatif sinusoïdal de fréquence « f ». A la fréquence « f » considérée, les impédances des différents éléments qui le constituent ont les valeurs complexes suivantes : |
| --- | --- |

a) Donner l’expression litérale de l’impédance équivalent de ce dipôle en fonction de , ,  et de .  (Il n’est pas interdit de refaire un schéma…)

b) Pour la valeur de l’impédance équivalent de ce dipôle, cinq résultats différents sont proposés.

Sans justification, sélectionner (en l’encadrant) celui qui semble le plus réaliste :

(Bon : +1pt ; rien : 0 ; faux : -1pt)

;	 ;	 ;  ; 	 ;

Corrigé :

## Association de petites et grandes impédances (3 pts)

Lorsqu’on utilise une calculette ou un logiciel de calcul, il est souvent fort utile de pouvoir vérifier l’ordre de grandeur d’un résultat pour détecter d’éventuelles erreurs…

| Rappel de cours: | Soit le dipôle linéaire ci-dessous en régime alternatif sinusoïdal de fréquence « f ». A la fréquence « f » considérée, les impédances des différents éléments qui le constituent ont les valeurs complexes suivantes : ; |
| --- | --- |

a) Redessiner le schéma du dipôle en faisant apparaître les éléments en parallèle ou en série. Donner l’expression litérale de l’impédance équivalent de ce dipôle en fonction de , , ,  et de .

b) Pour la valeur de l’impédance équivalent de ce dipôle, cinq résultats différents sont proposés.

Sans justification, sélectionner (en l’encadrant) celui qui semble le plus réaliste :

(Bon : +1pt ; rien : 0 ; faux : -1pt)

;	 ;	 ;  ;

Corrigé :

## Réseau linéaire en alternatif sinusoïdal R-C – complexes sans calculette. (2,5 pts)

a) En vous aidant de la représentation graphique ci-contre, exprimer le complexe  sous la forme exponentielle (compléter les deux cases):

b)  ;   ; . ()

Par une méthode à votre choix, déterminer vC(t).

Corrigé

ou

## Réseau R-C sinusoïdal _ Complexes sans calculette. (4,5 pts)

;   ;  ().

a) Déterminer l’expression numérique de .

b) Calculer l’expression numérique de l’impédance complexe  du condensateur « C » à la pulsation considérée.

En déduire et le déphasage de  par rapport à .

Puis donner l’expression de

c) On a calculé .

Par un diagramme de Fresnel ou par un calcul en complexe, déterminer la valeur numérique de

Corrigé :

a)

b)

déphasage de  par rapport à .

c) En appliquant la loi d’Ohm généralisée :

Ou avec le diagramme de Fresnel ci-contre :  et

Ou  en appliquant la loi d’Ohm généralisée :

Ou  avec la loi des mailles :

D’où

## Réseau linéaire R-C en alternatif sinusoïdal (3 pts)

L’objectif de cet exercice est de tester votre maîtrise dans l’utilisation des vecteurs de Fresnel et/ou des complexes. (Les valeurs de , R,C et L   ont été choisies pour faciliter les calculs. Les déphasages ont des valeurs particulières).

a)  ;   ;

Déterminer ,   et .

Corrigé :

Le diagramme de Fresnel ci-contre détermine un carré. Le théorème de Pythagore établit la relation entre les longueurs d’un côté et de la diagonale.

;

## Circuit R-L en alternatif sinusoïdal (3 pts)

;   ;

Déterminer . (Les valeurs ont été choisies de façon que les calculs puissent se faire à la main avec des angles remarquables)

Corrigé :

En complexe (avec la formule du pont diviseur de tension) ou avec un diagramme de Fresnel :

## Circuit R-L en alternatif sinusoïdal (3 pts)

Soit le montage ci-dessous et le graphe de la tension .

- On sait que  et .

En prenant le vecteur de Fresnel  associé au courant  comme référence, représenter, à main levée, l’allure des vecteurs ,  et  associés respectivement à ,  et .

- Représenter le graphe de  dans le même repère que . Préciser son amplitude.

Corrigé :

Le diagramme de Fresnel détermine un carré. Le théorème de Pythagore établit la relation entre les longueurs d’un côté et de la diagonale.

## Circuit R-L en alternatif sinusoïdal. (2,5 pts)

;   ; . ()

Par une méthode à votre choix, déterminer

Corrigé :

;   ; .

Par la méthode de Fresnel ou par la formule du pont diviseur en complexes :,

ou

## Moteur en régime alternatif sinusoïdal (3,5 pts)

Un moteur électrique monophasé est soumis à la tension u(t) ci-contre. Dans les conditions de fonctionnement envisagées, ce moteur peut être modélisé par un dipôle constitué d’une résistance  en série avec une inductance L.

A la pulsation considérée, .

(On précise que  et )

a) Représenter le dipôle électrique du modèle équivalent à ce moteur en orientant sa tension « u » à ses bornes et le courant « i » qui le traverse en convention récepteur.

b) Exprimer la valeur numérique de la pulsation de la tension (et donc du courant). Préciser son unité.

c) On a calculé l’amplitude du courant qui traverse ce dipôle, et on a trouvé . Préciser le raisonnement et le calcul (littéral et numérique) qui ont permis d’obtenir ce résultat. (une demi ligne).

d) Représenter un diagramme de Fresnel de la tension « u » et du courant « i ». Préciser la valeur de l’angle orienté  () entre les deux vecteurs (avec son unité).

Corrigé :

Période : pulsation :

Impédance du dipôle modélisant le moteur:

## Moteur en régime alternatif sinusoïdal variante (4 pts)

Un moteur électrique monophasé est soumis à la tension u(t) ci-contre. Dans les conditions de fonctionnement envisagées, ce moteur peut être modélisé par un dipôle constitué d’une résistance  en série avec une inductance L. A la pulsation considérée, .

(On précise que  et )

a) Représenter le dipôle électrique du modèle équivalent à ce moteur en orientant sa tension « u » à ses bornes et le courant « i » qui le traverse en convention récepteur.

b) Exprimer la valeur numérique de la pulsation de la tension (et donc du courant). Préciser son unité

c) Donner l’expression numérique de l’impédance du dipôle modélisant le moteur sous la forme algébrique () et sous la forme exponentielle (). (Pas de calcul ni de justification)

d) On a calculé l’amplitude du courant qui traverse ce dipôle, et on a trouvé . Préciser le raisonnement et le calcul (littéral et numérique) qui ont permis d’obtenir ce résultat. (une demi ligne)

e) Représenter l’allure du diagramme de Fresnel de la tension « u » et du courant « i ». Préciser la valeur de l’angle orienté  () entre les deux vecteurs (avec son unité).

Corrigé :

Période : pulsation :

Impédance du dipôle modélisant le moteur:

## Impédance équivalente calculée avec matlab® (3,5 pts)

L’exercice suivant ne demande aucune connaissance préalable du logiciel matlab®.

Introduction :

Voici l’exemple du calcul, à l'aide du logiciel "matlab", de l’impédance équivalente "" d'un dipôle constitué de deux impédances ( et ) en parallèle:

Les instructions et les réponses dans matlab sont données dans des encadrés en pointillé.

Données entrées dans matlab:

Réponse matlab:  ()

Ce qui peut se traduire par

On peut calculer le module de  avec l'instruction "abs":

Ce qui peut se traduire par

On peut calculer l’argument de  avec l'instruction " angle ":

Ce qui peut se traduire par

Suite à cette introduction, vous avez repéré le langage utilisé par le logiciel « matlab » pour effectuer des calculs avec des valeurs complexes. Vous avez remarqué en particulier la façon d’écrire

Enoncé de l’exercice :

Voici le calcul, à l'aide du logiciel "matlab", de l’impédance équivalente "" d'un dipôle constitué de cinq impédances , , ,  et  dont les valeurs ont été établies pour une fréquence f = 1000Hz):

a) Reconstituer le schéma montrant l'assemblage des 5 impédances.

b) Le dipôle constitué des 5 impédances est traversé par un courant alternatif sinusoïdal de fréquence f = 1000Hz.

L'amplitude de ce courant est de 10 mA. Déterminer l'amplitude de la tension aux bornes du dipôle.  Déterminer le déphasage  () de la tension  aux bornes du dipôle par rapport au courant. (On suppose le dipôle orienté en convention récepteur).

Corrigé :

## Impédance équivalente calculée avec Scilab® (3,5 pts)

L’exercice suivant ne demande aucune connaissance préalable du logiciel Scilab. Il est constitué de deux questions indépendantes

Introduction :

Voici l’exemple du calcul, à l'aide du logiciel "Scilab", de l’impédance équivalente "" d'un dipôle constitué de deux impédances ( et ) en parallèle: Les instructions et les réponses dans Scilab sont données dans des encadrés en pointillé.

- Données entrées dans Scilab:

- Réponse Scilab:

- On peut calculer le module de  avec l'instruction "abs":

Ce qui peut se traduire par

- On peut calculer l’argument de  avec l'instruction " atan ":

Ce qui peut se traduire par

Suite à cette introduction, vous avez repéré le langage utilisé par le logiciel « Scilab » pour effectuer des calculs avec des valeurs complexes. Vous avez remarqué en particulier la façon d’écrire

Enoncé de l’exercice :

Voici le calcul, à l'aide du logiciel "Scilab", de l’impédance équivalente "" d'un dipôle constitué de cinq impédances , , ,  et  dont les valeurs ont été établies pour une fréquence f = 1000Hz):

a) Reconstituer le schéma montrant l'assemblage des 5 impédances qui constituent le dipôle .

b) Le dipôle constitué des 5 impédances est traversé par un courant alternatif sinusoïdal de fréquence f = 1000Hz

L'amplitude de ce courant est . Déterminer l'amplitude de la tension aux bornes du dipôle.  Déterminer le déphasage  de la tension  aux bornes du dipôle par rapport au courant. (On suppose le dipôle orienté en convention récepteur).

Corrigé :

a)

b)

## Calcul d’une fonction de transfert  (4,5 pts)

Soit le montage ci-contre en régime alternatif sinusoïdal de pulsation .

a) Exprimer l’impédance  du dipôle .

Mettre  sous la forme

b) En utilisant la règle du pont diviseur de tension en complexe, exprimer  en fonction des paramètres du montage : ,  et .

Mettre l’expression précédente sous la forme : , puis sous la forme

Préciser les expressions de  et de  en fonction des paramètres du montage : ,  et .

Corrigé :

ou

D’après la formule du pont diviseur de tension :

# Footnotes

() Les valeurs ont été choisies pour que les calculs puissent se faire à la main

() La valeur est choisie de façon que les calculs numériques puissent être fait sans calculette.

() Les valeurs ont été choisies pour que les calculs puissent se faire à la main

() Donc de vers

() Donc de vers

() « ans » pour  « answer », ce qui signifie « réponse »

() Donc de vers

# Text boxes

-j=1/j

-1= j2

j

1

-20

-10

0

10

20

t

v

i

U

b)

z1 = 1000*exp(j*1.2);

z2 = 520*exp(-j*0.25);

z = (z1^-1 + z2^-1)^-1

ans : z = 4.3119 e+002  + 8.8394e+001i

abs(z)

ans : 440.1531

angle(z)

ans : 0.20221

z1=1000*exp(j*1.2);

z2=520*exp(-j*0.25);

z3=300*exp(j*0.8);

z4=200*exp(-j*0.2);

z5=900*exp(j*0.7);

zeq=(((z1^-1 + z2^-1)^-1 + z3 + z4)^-1 + z5^-1)^-1

ans :  zeq=3.9742e+002 +2.1723e+002i

abs(zeq)

ans : 452.9121

angle(zeq)

ans : 0.5002

Grand

module

petit

module

Z2

Z1

≈

Grand

module

Z1

Grand

module

Z1

≈

petit

module

Z2

petit

module

Z2

Z4

Z1

Z5

Z2

Z3

A

B

A

B

Z4

Z1

Z2

Z3

Z5

Z3

Z2

Z1

z1=1000*exp(j*1.2);

z2=520*exp(-j*0.25);

z3=300*exp(j*0.8);

z4=200*exp(-j*0.2);

z5=900*exp(j*0.7);

zeq=(((z1^-1 + z2^-1)^-1 + z3 + z4)^-1 + z5^-1)^-1

ans :  zeq=3.9742e+002 +2.1723e+002i

abs(zeq)

ans : 452.9121

angle(zeq)

ans : 0.5002

z1 = 1000*exp(%i*1.2);

z2 = 520*exp(-%i*0.25);

z = (z1^(-1) + z2^(-1))^(-1)

z =  431.18588 + 88.393844i

« ans » pour  « answer », ce qui signifie « réponse »

abs(z)

ans : 440.1531

atan(imag(z),real(z))

ans : 0.20221

z1=1000*exp(%i*1.2);

z2=520*exp(-%i *0.25);

z3=300*exp(%i *0.8);

z4=200*exp(-%i *0.2);

z5=900*exp(%i *0.7);

zeq=(((z1^(-1) + z2^(-1))^ (-1) + z3 + z4)^ (-1) + z5^(-1))^ (-1)

réponse : zeq=397.41806 + 217.22849i

abs(zeq)

ans : 452.9121

atan(imag(zeq),real(zeq))

ans : 0.5002

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

z1=1000*exp(%i*1.2);

z2=520*exp(-%i *0.25);

z3=300*exp(%i *0.8);

z4=200*exp(-%i *0.2);

z5=900*exp(%i *0.7);

zeq=(((z1^(-1) + z2^(-1))^(-1) + z3 + z4)^(-1) + z5^(-1))^(-1)

réponse : zeq=397.41806 + 217.22849i

abs(zeq)

ans : 452.9121

atan(imag(zeq),real(zeq))

ans : 0.5002

1 + 0,5 pt

1 pt

1 pt

1 pt

i

vL

R

e

L

≈

Z1

Z2

petit

module

Grand

module

1,5 pt

1 pt

Grand

module

Z1

Grand

module

Z1

≈

petit

module

Z2

petit

module

Z2

Z2

Z4

Z1

Z3

A

B

A

B

Z1

Z2

Z3

Z4

s

R

C2

C1

e

i

Z

vR

e

I

R

C

0

-j=1/j

-1= j2

j

1

vC

0

1 + j

0,5 pt

résultats :

z  = 21.18388 - 21.416933i

module_z  = 30.123774

argument_z  = - 0.7908687

Calculs avec le logiciel Scilab :

j=%i;

z1=10;

z2=10;

z3=30*exp(-j*0.8);

z4=10;

z5=3000*exp(j*1.2);

z=(((z1^(-1)+z2^(-1)+z4^(-1))^(-1)+z5)^(-1)+z3^(-1))^(-1)

module_z=abs(z)

argument_z=atan(imag(z),real(z))

Résultats :

z  = 6.9983735 - 7.1621587i

module_z  = 10.013678

argument_z  = - 0.7969640

Calculs avec le logiciel Scilab :

j=%i;

z1=30;

z2=30;

z3=10*exp(-j*0.8);

z4=3000*exp(j*1.2);

z=(((z1^(-1)+z2^(-1))^(-1)+z4)^(-1)+z3^(-1))^(-1)

module_z=abs(z)

argument_z=atan(imag(z),real(z))

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site internet autre que le site IUT en ligne est interdite.

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

i

vR

e

R

C

vC

i

vL

R

e

L

Z5

Z4

R

L

vL

vR

v

i

V

I

Z

t

2 A

i

v

5 V

0

V

I

Z

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

i

vR

e

R

C

vC

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

1 pt

i

v

vR

vL

L

R

Déphasage de  par rapport à  :