Exercices sur les théorèmes des réseaux électriques linéaires en alternatif sinusoïdal

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices correspondent aux chapitres 1 à 7 de la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1	Questions de cours	1

2	Théorème de Thévenin (3 pts)	2

3	Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts)	3

4	Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts) Variante	4

5	Réseau électrique en régime alternatif sinusoïdal. Choix de méthode (4 pts)	5

6	Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts)	6

7	Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (5 pts)	8

8	Régime alternatif sinusoïdal – court-circuit (2 pts)	10

9	Régime alternatif sinusoïdal. Dipôle équivalent (3 pts)	11

10	Théorème de superposition en continu+alternatif sinusoïdal. (5 pts) 	12

11	Théorème de superposition et alternatif sinusoïdal 2 sources (7 pts)	14

12	Réseau en DC + alternatif sinusoïdal. Superposition 3 sources (12 pts)	16

13	Dipôle linéaire en alternatif sinusoïdal. Mesure de l’impédance interne (6 pts)	19

14	Filtrage d’une ligne de distribution d’énergie électrique	21

15	Echange d’énergie électrique et filtrage des harmoniques (13pts)	24

16	Filtre d’un onduleur MLI  (10 pts)	29

## Questions de cours

Un réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal est considéré entre deux points A et B. Enoncer le théorème Thévenin et le théorème de Norton relatifs à ce réseau. (Préciser les expressions de ,  et ). Quelle relation existe entre la tension équivalente de Thévenin, l’impédance équivalente et le courant équivalent de Norton ?

Réponse : voir Baselecpro :

http://www.iutenligne.net/ressources/baselecpro-cours-et-exercices-d-electricite.html

## Théorème de Thévenin (3 pts)

On a calculé le modèle équivalent de Thévenin du dipôle A-B ci contre.

En choisissant la convention , on a trouvé  et

a) Reconstituer le calcul (expression littérale puis expression numérique)  qui a permis d’obtenir .  Le devoir se déroulant sans calculette, il est simplement demandé de poser le calcul numérique sans l’effectuer.

b) Reconstituer le calcul (expression littérale puis expression numérique)  qui a permis d’obtenir .  Le devoir se déroulant sans calculette, il est simplement demandé de poser le calcul numérique sans l’effectuer.

Corrigé :

a) La tension équivalente de Thévenin est la tension aux bornes du dipôle AB « à vide ». On peut donc l’obtenir avec la formule du pont diviseur de tension :

b)  est l’impédance vue entre les bornes du dipôle AB lorsque la source de tension indépendante  est remplacée par son impédance interne (un court-circuit) :

Formule littérale de

Formule littérale de

Identification de  , de  et de

## Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts)

L’objectif est de calculer . Les valeurs ont été choisies de façon que les calculs numériques puissent être faits sans calculette.

a) Illustrer par des schémas la démarche du théorème de superposition appliquée au réseau électrique ci-contre.

b) Soient :  et

Pour associer un complexe à une fonction alternative sinusoïdale, on prendra comme convention :  .

Sachant qu’à la pulsation considérée, , calculer V, et en déduire .

Corrigé :

## Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts) Variante

L’objectif est de calculer . Les valeurs ont été choisies de façon que les calculs numériques puissent être faits sans calculette.

a) Illustrer par des schémas la démarche du théorème de superposition appliquée au réseau électrique ci-contre.

b) Soient :  et

Pour associer un complexe à une fonction alternative sinusoïdale, on prendra comme convention :  .

Sachant qu’à la pulsation considérée, , calculer V, et en déduire .

Corrigé :

## Réseau électrique en régime alternatif sinusoïdal. Choix de méthode (4 pts)

On prendra comme convention

Sachant qu’à la pulsation considérée, ,

calculer V, et en déduire .

La méthode n'est pas imposée: on pourra utiliser le théorème de superposition, les transformations Thévenin-Norton …Les valeurs numériques sont choisies pour que les calculs soient simples (sans calculette)

Corrigé :

, , ,

- Méthode du théorème de superposition :

donc

- Méthode de Norton / Thévenin :

;

donc

- On peut utiliser d’autres méthodes…

## Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (4,5 pts)

3.1 A l’aide de deux schémas et d’un court commentaire, décrire la méthode du théorème de superposition appliquée au montage ci-contre pour calculer .

3.2 Sachant que  et , calculer V, et en déduire . On prendra comme convention .

On considèrera par hypothèse que .

Corrigé :

Sachant que  et que  et , on en déduit

Sachant que  et  :

Donc

Autre méthode :

Théorème de Millman :

Sachant que  :      Donc

Autre méthode :

## Réseau électrique linéaire en régime alternatif sinusoïdal - Superposition (5 pts)

Sachant que  et , calculer, pour le schéma ci-contre, l’expression  de  sous la forme .

(Sachant que le devoir se déroule sans calculette, on peut garder des résultats avec des expressions en ).

et

… Attention aux sinus et cosinus !

Corrigé :

On applique le théorème de superposition :

Sachant que , on pose

et sachant que , on pose

Impédances en parallèle :

Pont diviseur de tension :

Donc

Autre méthode :

Donc

## Régime alternatif sinusoïdal – court-circuit (2 pts)

Calculer le courant de court-circuit  du dipôle AB

(avec  orienté de A vers B dans le court-circuit).

Corrigé :

Sachant que  , on pose

et sachant que  , on pose

donc

## Régime alternatif sinusoïdal. Dipôle équivalent (3 pts)

On pourra utiliser les vecteurs de Fresnel ou les complexes. Pour les complexes, on prendra la convention :

Calculer la tension équivalente de Thévenin  et le courant de court-circuit  du dipôle AB

(avec  orienté de A vers B dans le court-circuit).

Le devoir se déroulant sans calculette, on pourra conserver  des expressions telles que  ou

Corrigé :

La tension équivalente de Thévenin est la tension aux bornes du dipôle à vide, donc :

(cf diagramme de Bode ci-contre)

Le courant équivalent de Norton est le courant de court-circuit :

## Théorème de superposition en continu+alternatif sinusoïdal. (5 pts)

Dans le but de déterminer la tension u(t) du schéma ci-contre, réaliser les opérations suivantes :

a) Représenter les deux schémas relatifs au théorème de superposition.

b) Déterminer la composante U1 de u(t) créée par la tension continue de 15 V.

c) Déterminer la composante u2(t) de u(t) créée par la tension alternative sinusoïdale v(t) = 10.cos(10000.t). (Les valeurs ont été choisies de façon que le calcul puisse se faire à la main) (On admet dans le résultat des expressions telles que  ou ).

d) En utilisant le théorème de superposition, déterminer et représenter u(t). (Ne pas oublier de graduer les axes).

Corrigé :

b) En courant continu, le condensateur se comporte comme un circuit ouvert.

On peut utiliser la formule du pont diviseur de tension : continu

c) En courant alternatif sinusoïdal, on peut utiliser les nombres complexes :

et

En utilisant la formule du pont diviseur de tension :

En utilisant à nouveau la formule du pont diviseur de tension :

d) Donc

Instruction sous Scilab :

t=0:3e-5:1e-3;

v=7.5+(5/sqrt(2))*cos(10000*t+%pi/4) ;

plot(t,v)

## Théorème de superposition et alternatif sinusoïdal 2 sources (7 pts)

a) Sachant que  et , calculer, pour le schéma ci-contre, l’expression  de.

On prendra pour convention :  , ()

b) Sachant que  et , calculer, pour le schéma ci-contre, l’expression  de.

c) Sachant que  et , calculer, pour le schéma ci-contre, l’expression  de . (On s’aidera des résultats des deux questions précédentes).

Corrigé :

a) En appliquant le modèle équivalent de Thévenin puis la formule du pont diviseur de tension:

b) Trois impédances en parallèles parcourues par le courant   (attention au sinus !):

c) En appliquant le théorème de superposition :     Donc

## Réseau en DC + alternatif sinusoïdal. Superposition 3 sources (12 pts)

Les questions a), b) et c) sont indépendantes.

a) Dans le montage ci-contre, V1o est une source de tension continue, et I2o est une source de  courant continu.

Exprimer V2o et I1o en fonction de R, V1o et I2o.

b) Exprimer la relation générale entre la tension vL(t) aux bornes d’une inductance et le courant iL(t) qui la traverse lorsqu’ils sont orientés en convention récepteur.

Exprimer la relation générale entre la tension vC(t) aux bornes d’un condensateur et le courant iC(t) qui le traverse lorsqu’ils sont orientés en convention récepteur.

Dans le montage ci-contre, V1o est une source de tension continue, et I2o est une source de courant continu.

En régime permanent (suffisamment longtemps après la mise sous tension du montage), toutes les tensions et tous les courants sont continus. En déduire les valeurs de vLo et iCo en régime permanent.

En déduire V’2o et I’1o en fonction des éléments du montage, en régime permanent.

c) Dans le montage ci-contre, v11 est une tension alternative sinusoïdale :

c1) Exprimer les complexes  et  en fonction de , R, L, C et .

c2) On suppose que  et . Simplifier les expressions de   et en conséquence puis en déduire les expressions approchées de   et .

d) Exprimer le théorème de superposition puis l’illustrer par des schémas dans le cas du montage ci-contre.

V1o est une tension continue, et I2o est un courant continu.

v11 est une tension alternative sinusoïdale :

On suppose que  et .

En utilisant les résultats des questions b) et c), exprimer   et  en fonction de V1o, I2o., R, L, C,  et  en régime permanent.

Corrigé :

- (loi des mailles) avec

- et

- Si le courant dans l’inductance est « continu » (c'est-à-dire « constant ») : .  L’inductance se comporte comme un court-circuit.

- Si la tension aux bornes du condensateur est « continu » (c'est-à-dire « constante ») : . Le condensateur se comporte comme un circuit ouvert.

Le montage se comporte alors comme le premier montage (voir a)) :

et

- c1) En utilisant la notion d’impédance :

En utilisant la notion de pont diviseur de tension :

c2)

Autre solution :

Dans un réseau électrique linéaire, le courant (ou la tension) dans une branche quelconque est égal la somme algébrique des courants (ou des tensions) obtenus dans cette branche sous l’effet de chacune des sources indépendantes prise isolément, toutes les autres sources indépendantes ayant été remplacées par leur impédance interne.

Le montage du §d) est donc la somme des montages des paragraphes b) et c).

Donc

et

Cet exercice fait référence à l’étude du filtre d’une alimentation à découpage par l’approximation au premier harmonique. Voir PowerElecPro chapitre 1exercice 1 et chapitre 7 exercice 2 sur le site IUTenligne

## Dipôle linéaire en alternatif sinusoïdal. Mesure de l’impédance interne (6 pts)

On choisit la convention suivante :

Soit un dipôle linéaire « A-B ».

A vide on a mesuré à ses bornes une tension .

En charge avec une impédance « Z »,  on a mesuré à ses bornes une tension  avec un courant .

(Toutes les mesures ont été effectuées en concordance des temps).

a) Déterminer (avec la convention ci-dessus) les expressions complexes ,  et  associées respectivement à ,  et . ()

b) Déterminer la valeur complexe de l’impédance « Z » mise aux bornes du dipôle A-B lors de l’essai en charge (Sans justification).

c)Déterminer l’expression complexe  de la tension équivalente de Thévenin du dipôle A-B.

d) Déterminer la valeur de l’impédance équivalente du dipôle linéaire A-B : «  »

(On pourra utiliser la formule du pont diviseur de tension ou la loi d’ohm généralisée).

Corrigé :

a) (2 pt)  ;  ;

b) (1 pt)

c) (1 pt) La tension équivalente de Thévenin est la tension aux bornes du dipôle « à vide ». Donc .

d) (2 pt)

ou :

## Filtrage d’une ligne de distribution d’énergie électrique

Une source de tension  alimente une charge qui consomme un courant non sinusoïdal :

La liaison entre la source de tension et la charge se fait au moyen d’une ligne bifilaire (l’inductance de cette ligne est modélisée par  L1 sur le schéma ci-contre.)

Pour éviter que le courant  n’engendre des perturbations dans la source , on a ajouté un « filtre » constitué de L2 et C1.

L’objectif de cet exercice est de déterminer l’expression de la tension appliquée à la charge en utilisant le calcul complexe. Beaucoup des questions suivantes sont indépendantes.

A l’aide d’un tableur, on a effectué les calculs suivants (tous ne sont pas utiles pour la suite)

| f | 50 Hz | 150 Hz |
| --- | --- | --- |
|  | 4,712 | 14,137 |
|  | 14,451 | 43,354 |
|  | 128,4 | 42,8 |
|  | -113,949 | 0,554 |
|  | -109,237 | 14,691 |
|  | -536,928 | 7,832 |
|  | 4,915 | 0,500 |
|  | 1,0431 | 0,0377 |
|  | 4,9153 | 0,5000 |
|  | 0,2034 | 1,8758 |

a)

. Soit  la tension complexe associée à .

Déterminer la tension complexe  associée à  ci-dessus (indiquer les calculs litéraux puis les résultats numériques (obtenus à partir des valeurs calculées dans le tableau ci-contre).

En déduire l’expression numérique de la tension .

b) Sachant que ,  (schéma ci-contre), déterminer la valeur complexe associée à  (indiquer les calculs litéraux puis les résultats numériques complexes).

En déduire l’expression numérique de

c) Sachant que , (schéma ci-contre), déterminer la valeur complexe associée à  (indiquer les calculs litéraux puis les résultats numériques complexes).

En déduire l’expression numérique de

d) Sachant que ,  et , (schéma ci-contre), déterminer l’expression numérique de .

Corrigé :

a) . .

Pont diviseur de tension :

b) Sachant que ,

(à la fréquence 50 Hz) avec :

Donc

c) Le calcul est identique pour  avec  et  (à la fréquence 150 Hz).

On trouve donc

d) Avec ,  et , on peut appliquer le théorème de superposition :

représente l’alimentation d’une ligne en énergie électrique.

représente le courant consommé par l’étage d’entré d’un convertisseur de puissance.

Le même problème traité par les diagrammes de Bode se trouve dans IUT en ligne/Baselecpro/cours du chapitre 8/exercice 5.

## Echange d’énergie électrique et filtrage des harmoniques (13pts)

A - Ligne inductive

Une source de tension  alimente une charge qui se comporte comme une source de courant : .

La liaison entre la source de tension et la charge se fait au moyen d’une ligne inductive (modélisée par l’inductance Lo sur le schéma ci-contre.)

a1) Sachant que , en déduire

a2) En s’appuyant sur un diagramme de Fresnel (à main levée), proposer une estimation de .

B - Charge non sinusoïdale

La charge est maintenant un convertisseur de puissance. Il consomme un courant périodique impulsionnel. On admettra que ce courant peut être reconstitué par une somme de fonctions alternatives sinusoïdales de fréquences multiples de 50 Hz (appelée « série de Fourier »)

comme le montre les graphes ci-dessous:

Ce courant non sinusoïdal est source de perturbations dans la ligne d’alimentation en énergie électrique.

Pour réduire ces perturbations, on équipe le montage d’un « filtre » (L1.C1)

De façon à simplifier l’étude, on négligera le terme  par rapport aux autres termes de la somme.

La somme  est représentée sur le schéma ci-dessus par trois sources de courant en parallèle.

Les différentes sources ne sont pas de même fréquence (le courant  n’est pas alternatif sinusoïdal). Il n’est donc pas possible d’utiliser directement les complexes pour calculer l’état du montage. On peut cependant utiliser le théorème de superposition.

b1) Dans le but de déterminer  et , représenter les 4 schémas illustrant la mise en œuvre du théorème de superposition.

Chacun des 4 schémas décrit un fonctionnement en régime alternatif sinusoïdal. On peut donc l’étudier à l’aide des complexes.

b2) Connaissant les valeurs ci-contre, reconstituer les calculs qui ont permis d’obtenir les résultats suivants :

Le devoir se déroulant sans calculette, il n’est pas demandé d’effectuer de calculs numériques au delà d’une addition ou d’une soustraction. Mais on se servira des résultats donnés ci-dessus pour proposer les résultats des calculs en complexe.

Résultats de simulation du comportement du montage étudié.

Corrigé :

a1 -

a2 -

On voit graphiquement que  et que le déphasage de  par rapport à  est d’environ -4°.

D’après ce diagramme de Fresnel :

Par un calcul avec le logiciel Scilab :

VLo=325-25*%i =>  VLo  = 325. - 25.i

module=abs(VLo)  =>  module  = 325.96012

argument=atan(-25,325) => argument  = - 0.0767719  rad = - 0.0767719*180/%pi = - 4.3987054 °  donc

b1 -  On applique le théorème de superposition aux fonctions du temps (et non pas aux complexes car les régimes sinusoïdaux ne sont pas de même fréquence) :

Chaque sous schéma issu de l’application du théorème de superposition est en régime alternatif sinusoïdal. On peut donc déterminer son état électrique à l’aide des complexes. On retrouve ainsi les valeurs proposées dans les équations temporelles de l’exercice :

Pont diviseur de tension :

Loi d’ohm généralisée (Attention au sens des flèches !)

: tension aux bornes d’une impédance nulle

Loi d’ohm généralisée

Loi d’ohm généralisée :

Pont diviseur de courant :

(en parallèle avec un court-circuit)

Pont diviseur de courant :

Bien que le courant consommé par la charge soit très éloigné d’une sinusoïde, le courant prélevé dans la source « e » est assez proche d’une sinusoïde, ce qui permet de réduire les perturbations dans la ligne

## Filtre d’un onduleur MLI  (10 pts)

Le devoir se déroulant sans calculatrice, les valeurs numériques ont été choisies de façon que les calculs soient simples (). Beaucoup de questions sont indépendantes.

a) Exprimer sous forme exponentielle () le complexe

On pourra s’aider du cercle trigonométrique ci-contre.

b) Soit  l’impédance du dipôle R//C ci-contre. Sachant que  et qu’à la fréquence   : ,  exprimer, sous forme algébrique (), la valeur numérique du complexe   à la fréquence  . Sachant que , en déduire les valeurs numériques de  puis de  sous forme exponentielle. (s’inspirer du a))

c) Le dipôle A-B ci-contre est alimenté en régime alternatif sinusoïdal de pulsation . Donner l’expression littérale de l’impédance  de ce dipôle en fonction de R, L, C et .

d) Le dipôle A-B précédent constitue la charge d’un onduleur MLI qui lui applique une tension . Cette tension peut être approximée par une somme de deux sinusoïdes  de fréquence  et  de fréquence . On souhaite calculer , mais le calcul à l’aide des complexes n’est pas directement utilisable car  et  ne sont pas de même fréquence.

On peut néanmoins utiliser le théorème de superposition car le réseau électrique est linéaire.

Uniquement par des schémas électriques, illustrer le théorème de superposition appliqué au montage ci-contre dans le but de calculer . (L’objectif est de préparer les questions e) et f) )

e) Pour chaque sous-schéma ci-dessus, le régime est alternatif sinusoïdal.

On peut donc calculer à l’aide des complexes.

On donne  et

Lorsqu’on fait la somme de deux complexes dont l’un a un grand module et l’autre un petit module, cette somme est approximativement égale au complexe de grand module (peut importe les arguments).

On peut appliquer cette remarque aux impédances en série.

Pour les impédances en parallèle, il faut raisonner sur la somme des inverses des impédances

| Module des impédances |
| --- |
| f | 50 Hz | 10 kHz |

En utilisant les simplifications ci-dessus concernant les impédances grandes et petites, en série ou en parallèle. Compléter la dernière case du tableau ci-contre.

Pas de justification demandée.

(On admettra qu’on peut simplifier lorsque le rapport des modules est supérieur à 100)

engendre aux bornes de  une tension

Calculer  en justifiant la démarche utilisée. (Comme ci-dessus, on pourra simplifier les sommes de complexes lorsque les modules sont très différents)

engendre aux bornes de  une tension

Calculer  en justifiant la démarche utilisée. (On pourra simplifier les sommes de complexes lorsque les modules sont très différents)

En déduire que  est quasiment alternatif sinusoïdal.

Préciser son expression.

Corrigé :

a)

b) A la fréquence   :

.

c) ou

d) théorème de superposition :

| Module des impédances |
| --- |
| f | 50 Hz | 10 kHz |
|  |  | 1 |

e)

Pour un montage en parallèle, c’est la plus petite impédance qui l’emporte :

A  : . Donc

A  :

A  :

D’après le théorème de superposition :

Le filtre L-C permet de transmettre la composant basse fréquence à la charge « R » et d’éliminer la composante haute fréquence engendrée par l’onduleur MLI.

# Footnotes

() On rappelle que

() On rappelle que

() On rappelle les valeurs suivantes :    ;      ;

() Nombre complexe sous forme exponentielle :

() Nombre complexe sous forme algébrique :

# Text boxes

Lo

15.9mH

I1

FREQ = 50 Hz

IAMPL = 5 A

e(t)

FREQ = 50 Hz

VAMPL = 325 V

0

Source de tension d’alimentation en énergie électrique

Charge consommatrice d’énergie électrique

vLo(t)

v(t)

Lo

15.9mH

L1

47.7mH

C1

23.58F

I1

FREQ = 50 Hz

IAMPL = 5 A

e(t)

FREQ = 50

VAMPL = 325 V

0

I2

FREQ = 150 Hz

IAMPL = 4 A

I3

FREQ = 250 Hz

IAMPL = 2.5 A

vLo(t)

v(t)

ie(t)

0

20ms

40ms

-400V

0V

400V

v(t)

-10A

0A

10A

ie(t)

0

20ms

40ms

V

R

R

R

R

R

R

R

R

i

e

C

v

Sachant que  ,

La tension aux bornes du dipôle  est nulle (loi des mailles), donc le courant dans la maille est nul, donc

R

R

R

R

Modèle équivalent

de Thévenin

Modèle équivalent

de Norton

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

i

e

R

L

v

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site internet autre que le site IUT en ligne est interdite.

A

Charge

L2

i

v

C1

e

L1

A

B

L2

v1

C1

e

L1

L1

C1

v2

i2

L2

L1

C1

v3

i3

L2

e

L1

C1

v

i2

L2

i3

B

L2

v1

C1

e

L1

L1

C1

v2

i2

L2

e

L1

C1

v

i2

L2

i3

Dipôle linéaire

A

B

Z

Dipôle linéaire

A

B

v1

v2

i

A vide :

En charge :

-24

-18

-12

-6

-3

0

3

6

12

18

24

-150

-100

-50

0

50

100

150

V

100 V

t (ms)

-24

-18

-12

-6

-3

0

3

6

12

18

24

-10

0

10 A

t (ms)

i

v1

v2

B

A

R

0

1

R

C

A

B

L

R

C

C

R

L

B

A

R

C

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

A

B

L

R

C

1 pt

1 pt

C

R

L

B

A

C

R

L

B

A

C

R

L

B

A

i

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

e(t)

100 nF

A

B

C

R

1 k

1 pt

1 pt

1 pt

0.5 pt

1,5 pt

1 pt

Ie1

50 Hz

V1

Ie2

50 Hz

V2

5

Ie3

150 Hz

0

4

Ie4

250 Hz

V4

2,5

ie(t)

v(t)

vLo(t)

IAMPL = 2.5 A

FREQ = 250 Hz

I3

IAMPL = 4 A

FREQ = 150 Hz

I2

0

VAMPL = 325 V

FREQ = 50 Hz

e(t)

IAMPL = 5 A

FREQ = 50 Hz

I1

23.58F

C1

47.7mH

L1

15.9mH

Lo

ie2(t)

v2(t)

vLo2(t)

0

IAMPL = 5 A

FREQ = 50 Hz

I1

23.58F

C1

47.7mH

L1

15.9mH

Lo

v1(t)

ie1(t)

vLo1(t)

0

VAMPL = 325 V

FREQ = 50 Hz

e(t)

23.58F

C1

47.7mH

L1

15.9mH

Lo

Ie3(t)

v4(t)

vLo4(t)

0

IAMPL = 2.5 A

FREQ = 250 Hz

I3

23.58F

C1

47.7mH

L1

15.9mH

Lo

ie3(t)

v3(t)

vLo3(t)

0

IAMPL = 4 A

FREQ = 150 Hz

I2

23.58F

C1

47.7mH

L1

15.9mH

Lo

R

R

I

R

R

I

E

V

B

A

e2

e1

Z

C

C

0

i(t)

1 k

1 k

u(t)

v(t)

15 V

500 

100 nF

B

A

e2

e1

Z

v(t)

i(t)

1 k

1 k

u2(t)

500 

100 nF

1 k

1 k

U1

15 V

500 

100 nF

i(t)

1 k

1 k

u(t)

v(t)

15 V

500

500

-1000.j

500 

100 nF

I2o

I1o

V1o

R

v2o

I2o

iCo

I’1o

V1o

R

V’2o

vLo

L

C

i11

v11

R

v21

L

C

i1

R

v2

L

C

v11(t)

V1o

I2o

V1o

C

L

vLo

V’2o

R

I’1o

iCo

I2o

V1o

R

L

C

I2o

v11(t)

R

L

C

R

L

C

I2o

R

L

C

v11(t)

V1o

R

L

C

i1

R

v2

L

C

v11(t)

V1o

I2o

20 ms

t

10

0

t

10

0

t

10

0

t

10

0

Michel Piou

1 pt

Z2

petit

module

Z2

petit

module

≈

Z1

Grand

module

Z1

Grand

module

≈

Z1

Z2

petit

module

Grand

module

e

R

L

v

i

R

L

v2

e

R

L

v1

i

e

R

L

v

i

e

R

L

v

i

R

L

v2

e

R

L

v1

i

e

R

L

v

A

V

Zeq

Eth

R

R

R

R

R

R

R

e

L

v1

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

B

A

B

R

v2

L

i

R

R

v

L

e

i

R

R

R

R

v2

L

i

R

R

v

L

e

i

R

R