Exercices sur les diagrammes de Bode du 1er ordre

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices correspondent au chapitre 8 de ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

11/01/2016

Table des matières

1	Reconnaissance des diagrammes de Bode canoniques du 1er ordre	1

2	Filtre décrit par un diagramme de Bode (3,5 pts)	3

3	Filtre décrit par un diagramme de Bode (3 pts)	5

4	Lecture du diagramme de Bode d’un réseau linéaire RLC. (3,5 pts)	8

5	Diagramme de Bode d’un circuit RC (3 pts)	12

6	Diagramme de Bode d’un circuit RL (5 pts).	14

7	Diagramme de Bode d’un circuit RL (Variante) (3 pts).	14

7	Diagramme de Bode d’un circuit RL (Variante) (3 pts).	15

8	Etablissement du diagramme de Bode d’un produit de fonctions élémentaires  (5 pts)	16

9	Etablissement du diagramme de Bode d’un produit de fonctions élémentaires (3 pts)	17

10	Diagramme de Bode d’un intégrateur en régime sinusoïdal (8 pts)	19

11	Diagramme de Bode de la réponse d’un capteur (11 pts)	22

12	Diagramme de Bode d’une mesure à l’oscilloscope (7 pts)	27

13	La fonction AC/DC d’un oscilloscope	30

14	Montages  à AOP en régime alternatif sinusoïdal (5 pts)	34

15	Filtre  à AOP en régime alternatif sinusoïdal	36

## Reconnaissance des diagrammes de Bode canoniques du 1er ordre

Les figures ci-dessous représentent les allures des diagrammes de Bode (module et argument) associés à différentes expressions complexes de référence.   ( est une constante)

Compléter le tableau en faisant correspondre les numéros des diagrammes ci-dessus avec les expressions complexes ci-dessous

|  | module | argument |  | module | argument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Corrigé :

½ pt par réponse correcte

|  | module | argument |  | module | argument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 10 |  | 4 | 7 |
|  | 2 | 12 |  | 5 | 9 |
|  | 6 | 11 |  |  |  |

## Filtre décrit par un diagramme de Bode (3,5 pts)

soit un filtre, constitué d’un réseau électrique linéaire, dont le comportement fréquentiel est décrit dans le plan de Bode par la fonction de transfert de  ci-après.

Pourquoi peut-on appliquer le théorème de superposition à ce filtre?

A la pulsation  : avec   et

Déterminer la valeur   à partir de la  lecture graphique de

Dans le cas où , déterminer l’expression numérique de .

Dans le cas où , déterminer l’expression numérique de .

Dans le cas où , déterminer l’expression numérique de .

Corrigé :

a) Le théorème de superposition s’applique aux réseaux linéaires, ce qui est le cas ici. (0,5 pt)

b)  :   (0,5 pt)

c)  :  (0,5 pt).  Déphasage de  par rapport à  : 0 rad. (0,5 pt)

d)  :   . .

Déphasage de  par rapport à  :  .  (1 pt)

e) En appliquant le théorème de superposition, on en déduit :

(0,5 pt)

## Filtre décrit par un diagramme de Bode (3 pts)

soit un filtre linéaire dont le comportement fréquentiel est décrit dans le plan de Bode par la fonction de transfert  suivante:

Sachant que la tension en entrée du filtre est , en déduire l’expression de .

Corrigé :

La tension  est la somme de deux fonctions alternatives sinusoïdales de fréquences différentes:  et  :

Le théorème de superposition s’applique aux réseaux linéaires, ce qui est le cas ici :

- :  Pour cette pulsation, on peut voir sur le diagramme :

Déphasage de  par rapport à  :  .

- :  Pour cette pulsation, on peut voir sur le diagramme :

Déphasage de  par rapport à  :  .

- En appliquant le théorème de superposition, on en déduit :

VARIANTE 2015 (4 pts) :

- Pourquoi peut-on appliquer le théorème de superposition à ce filtre?

- Sachant que la tension en entrée du filtre est , en déduire l’expression de la tension de sortie du filtre  dans ce cas.

- Sachant que la tension en entrée du filtre est , en déduire l’expression de la tension de sortie du filtre  dans ce cas.

- Sachant que la tension en entrée du filtre est , en déduire l’expression de .

Corrigé :

a) Le théorème de superposition s’applique aux réseaux linéaires, ce qui est le cas ici. (0,5 pt)

b)  :  Pour cette pulsation, on peut voir sur le diagramme :

Déphasage de  par rapport à  :  .   (1,5 pt)

c)  :  Pour cette pulsation, on peut voir sur le diagramme :

Déphasage de  par rapport à  :  .

(1,5 pt)

d) La tension  est la somme de deux fonctions alternatives sinusoïdales de fréquences différentes:  et  :

Le théorème de superposition s’applique aux réseaux linéaires, ce qui est le cas ici :

(0,5 pt)

## Lecture du diagramme de Bode d’un réseau linéaire RLC. (3,5 pts)

a) Dans le montage ci-contre, v1 est une source de tension alternative sinusoïdale :

Exprimer le complexe VS en fonction de V1, R, L, C et .

b) Les composants ont les valeurs suivantes : R = 1 ,  L = 10 mH  et C = 100 F.

Pour ces valeurs, le diagramme de Bode de  est donné ci-après

(Il n’est pas demandé de justifier ce diagramme de Bode, mais simplement de savoir le lire)

L’expression de la source de tension alternative sinusoïdale est :

Déterminer l’expression de vS(t) en fonction de .

c) On ajoute au montage précédent une source de tension de valeur .

En utilisant le diagramme de Bode précédent, déterminer  l’expression de vS(t) en régime permanent en fonction de  et .

Corrigé :

a) On peut appliquer la formule du pont diviseur de tension :

b) A 100 rad/s :

et

, donc . (1 pt)

c) A :

et

, donc . (1 pt)

on applique le théorème de superposition et on en déduit :

(1 pt)

Variante 2007

Soit un réseau électrique linéaire dont le diagramme de Bode de  est donné ci-après

a) Si , déterminer l’expression  de la tension .

b) Si , déterminer l’expression  de la tension .

c) Si , déterminer l’expression  de la tension . Justifier la méthode utilisée en citant la loi de l’électricité mise en œuvre.

Corrigé :

a) A 100 rad/s :

et

, donc . (1 pt)

b) A :

et

, donc . (1 pt)

c) Si ,

on applique le théorème de superposition et on en déduit :

(1 pts)

## Diagramme de Bode d’un circuit RC (3 pts)

Soit le montage ci-contre avec .

a) Exprimer le complexe  sous la forme .

(Préciser la valeur de ).

b) Représenter ci-contre (sans justification) le diagramme asymptotique de Bode (module et phase) du complexe . Préciser  la pente en dB/dec sur le graphe du module et graduer l’axe des arguments.

( est déjà positionnée sur le diagramme)

Corrigé :

En utilisant la formule du pont diviseur de tension en complexe :    avec

## Diagramme de Bode d’un circuit RL (5 pts).

Soit le montage ci-contre avec .

Exprimer le complexe  puis mettre ce rapport sous la forme . Préciser la valeur des constantes  et

Représenter le diagramme asymptotique de Bode (module et phase) de .

Sachant que  et , préciser les valeurs remarquables sur les axes.

Préciser la pente en dB sur le graphe du module.

Corrigé :

le complexe   est égal à l’impédance du dipôle R-L

avec :  et

et pour

est une forme « canonique », c'est-à-dire une forme typique  dont le diagramme de Bode fait parti des classiques qui doivent être connus. (voir le chapitre 8 de Baselecpro sur le site IUTenligne)

## Diagramme de Bode d’un circuit RL (Variante) (3 pts).

Soit le montage ci-contre avec .

Exprimer le complexe  puis .

Représenter le diagramme asymptotique de Bode (module et phase) de . Préciser les valeurs remarquables sur les axes.

Préciser la pente en db sur le graphe du module.

Corrigé :

avec

est une forme « canonique », c'est-à-dire une forme typique  dont le diagramme de Bode fait parti des classiques qui doivent être connus. (voir le chapitre 8 de Baselecpro sur le site IUTenligne)

## Etablissement du diagramme de Bode d’un produit de fonctions élémentaires  (5 pts)

Répondre directement sur cette feuille

e) Avec trois couleurs différentes clairement identifiées, représenter   (sans justification) les diagrammes asymptotiques de Bode des 3 complexes :    ;      et

Les arguments pourront être approximés avec trois segments.

Graduer l’axe des arguments.

Corrigé :

## Etablissement du diagramme de Bode d’un produit de fonctions élémentaires (3 pts)

Les diagrammes de Bode présentent l’intérêt de « visualiser » une expression complexe A(). Les échelles choisies permettent de transformer des produits en sommes et des rapports en différences. On obtient une bonne approche des diagrammes de Bode par des « diagrammes de Bode asymptotiques ».

L’objectif de cet exercice est de tester votre maîtrise des diagrammes de Bode du 1er ordre.

Représenter, dans le plan de Bode, la courbe asymptotique du module de  avec  et

Corrigé :

## Diagramme de Bode d’un intégrateur en régime sinusoïdal (8 pts)

On veut montrer qu’un montage « R,C » permet, sous certaines conditions, d’obtenir la primitive d’une fonction alternative sinusoïdale.

a) soit un réseau électrique linéaire possédant 4 bornes A, B, C et D.

Lorsqu’on applique entre les bornes A et B une tension , on obtient en sortie une fonction alternative sinusoïdale  avec « k » : constante réelle fixée par la nature du réseau linéaire.

(On dit que ce réseau linéaire est un « intégrateur »)

Déterminer l’expression de  sous la forme .

On suppose que le réseau linéaire est tel que

En déduire le rapport complexe  sous la

forme  (Préciser la valeur de ).

b) Représenter   ci-contre l’allure du diagramme asymptotique de Bode du complexe  (module et phase). Indiquer la pente en dB/dec sur le graphe du module et graduer l’axe des arguments.

( est déjà positionnée sur le diagramme)

c) Soit le montage ci-contre avec .

Exprimer le complexe  sous la forme .

(Préciser la valeur de ).

d) Représenter ci-contre le diagramme asymptotique de Bode (module et phase) du complexe .

Indiquer la pente en dB/dec sur le graphe du module.

( est déjà positionnée sur le diagramme)

e) Dans quel domaine de fréquence peut-on considérer que le circuit « RC » ci-dessus se comporte comme l’intégrateur de la question a) ? Quel est alors sa constante « k » ?

Corrigé :

a) et b)

car  en régime permanent alternatif sinusoïdal.

avec « k » : constante réelle fixée par la nature du réseau linéaire.

; Donc

c) et d)

avec .

e) Le circuit « RC » se comporte comme l’intégrateur de la question a) lorsque

Sa constante « k » vaut

En régime alternatif sinusoïdal, le circuit RC ci-dessus se comporte donc comme un intégrateur avec un facteur multiplicatif  à condition que la pulsation du signal d’entrée soit supérieure à

## Diagramme de Bode de la réponse d’un capteur (11 pts)

Plusieurs questions sont indépendantes.

a) Un capteur délivre une information sous forme d’une tension . Son modèle présente une résistance interne « R » ainsi qu’une capacité parasite « C » comme indiqué ci-contre.

Exprimer le complexe  puis le mettre sous la forme .

Préciser la valeur de la constante  en fonction de R et C.

b) Représenter ci-dessous (sans justification) le diagramme asymptotique de Bode (module et phase) du complexe

(avec  réel constant positif)

Indiquer la pente en dB/dec sur le graphe du module et graduer l’axe des arguments.

( est déjà positionnée sur le diagramme)

c) Dans quel intervalle de la pulsation  peut-on considérer que  () ?

d) La tension  issue du capteur est appliquée à un module électronique « étage de traitement » chargé de traiter l’information . L’entrée de cet étage de traitement se modélise par une résistance « Ro » en parallèle avec un condensateur « Co ». (voir le schéma ci-contre)

L’étage de traitement modifie donc l’information  qu’il est chargé de mesurer.

Pour ce schéma électrique, on peut exprimer le complexe  à l’aide de la formule du pont diviseur de tension : .

d1) Exprimer  en fonction de C, Co et Ro. Attention  n’est pas constituée que de Ro et Co.

d2) Si  est très faible, l’impédances des condensateurs est très grande par rapport aux valeurs des résistances.  En raisonnant sur les impédances « grandes » et les impédances « petites » (), déterminer l’expression approchée de  dans le cas où . On précisera le raisonnement employé.

d3) Pour une pulsation  quelconque :

Préciser les expressions des constantes k et .

Lorsque , montrer la cohérence entre cette expression de  et le résultat de la question d2) précédente.

Rédiger quelques mots d’explication

d4) On sait que  ,

Quelles sont les conditions sur les valeurs de Ro et Co (comparées aux valeurs de R et C) pour que l’influence de Ro et Co sur le rapport   soit négligeable quelque soit la valeur de ? Justifier en quelques mots.

d5) Représenter ci-contre (sans justification) le diagramme asymptotique de Bode (module et phase) du complexe

(avec k et  réels constants).

On prendra  0 <

Sur le graphe du module, indiquer la pente en dB/dec et l’ordonnée pour .

Graduer l’axe des arguments.

Corrigé

a) et b)

(1 pt)

avec . (1 pt)

c) Si  : (1pt)

d1)  (1pt)

d2) Si  : on peut négliger les impédances  de  et de   par rapport à  (impédances en parallèle)  (pont diviseur de tension) (1pt).

d3)

(non demandé)

donc  (0,5pt) et  (0,5pt)

Si  et donc si  :  ce qui est cohérent avec d2)  (0,5pt)

d4) si

et . Indépendant de Ro et Co (1pt)

L’impédance du dipôle  doit être très grande de façon que le courant prélevé au capteur par l’étage de traitement soit négligeable. Dans ce cas, on retrouve l’expression de b).

d5)

Le diagramme de Bode des modules est décalé sur l’axe des dB d’une valeur  () par rapport au  diagramme de

Le diagramme de Bode des arguments est identique au diagramme de  car

( est déjà positionnée sur le diagramme)

Variante

d3) pour une  quelconque, exprimer le complexe  puis le mettre sous la forme :  .

(Préciser les valeurs des constantes k et ).

Vérifier que si  et donc si , on retrouve bien la valeur  de la question précédente.

Corrigé d3):

(1pt)

donc  et  (1,5pt)

## Diagramme de Bode d’une mesure à l’oscilloscope (7 pts)

A l’aide d’un oscilloscope, on veut effectuer le relevé d’une tension  à vide entre un point « A » d’un circuit électrique et sa masse « M ».

Ce circuit électrique est linéaire. Les courants et les tensions sont alternatifs sinusoïdaux de pulsation .

Entre les points « A » et « M », ce circuit linéaire peut être modélisé par un modèle équivalent de Thévenin en complexe constitué de la tension équivalente ()  en série avec une résistance équivalent .

L’entrée de l’oscilloscope se comporte comme une résistance  en parallèle avec un condensateur .

Le circuit « A,M » étant chargé par l’impédance d’entrée de l’oscilloscope, la tension  reçue et visualisée par l’oscilloscope peut être différente de la tension  recherchée. C’est ce que nous allons étudier.

a) Exprimer l’impédance du dipôle  sous la forme

b) En utilisant la règle du pont diviseur de tension, exprimer  sous la forme  puis sous la forme « canonique » :

Application numérique : ,  et . (on négligera 1 par rapport à 100).

Calculer  en précisant les valeurs numériques de  et de  .

c) Représenter   (sans justification) le diagramme asymptotique de Bode du complexe .

(Le diagramme de l’argument sera approximé par trois segments).

Indiquer la pente en dB/dec. Graduer les axes qui ne le sont pas.

d) Indiquer la pulsation limite au delà de laquelle on ne peut pas considérer

Corrigé :

a)  (1 pt)

b) En utilisant la règle du pont diviseur de tension :  (0,5 pt)

(1,5 pt)

Application numérique:

(1 pt)

(2 pt)

d) Au delà de , on ne peut pas considérer . (Ce qui correspond à une fréquence de 800 kHz) (1 pt)

## La fonction AC/DC d’un oscilloscope

A) Fonction de transfert (4 pts)

On souhaite mesurer une tension alternative sinusoïdale  à l’aide d’un oscilloscope.

L’entrée de l’oscilloscope se comporte comme une résistance  en parallèle avec un condensateur .

Lorsque cette entrée est configurée en « AC », un condensateur  est ajouté en série avec l’ensemble //.

On nomme  l’impédance du dipôle (//) et  l’impédance du condensateur C2.

A1) Exprimer  sous la forme algébrique

A2) Exprimer  sous la forme

Démontrer que l’expression précédente peut se mettre sous la forme

A3) Mettre le résultat sous la forme « canonique » :

A4) Application numérique : Calculer les valeurs numériques de  et de  sachant que ,  et . (on négligera 1 par rapport à 100).

B) Diagramme de Bode. (5,5 pts)

soit un filtre, constitué d’un réseau électrique linéaire alimenté sous une tension  et restituant en sortie une tension .

Le comportement fréquentiel est décrit dans le plan de Bode par la fonction de transfert .

B1) Quelle est la caractéristique de  indispensable pour qu’un point de fonctionnement puisse être décrit par un point du diagramme de Bode ?

B2) Représenter  (sans justification) le diagramme asymptotique de Bode du complexe.

(Le diagramme de l’argument sera approximé par trois segments).

B3) A l’aide de ce diagramme de Bode, déterminer  lorsque . (préciser la méthode)

B4) Indiquer la pulsation limite en deça de laquelle on ne peut pas considérer  (Justifier en quelques mots)

Corrigé :

A1)  (0,5 pt)

A2) En appliquant la formule du pont diviseur de tension :  (0,5 pt)

(0,5 pt)

A3)

(1,5 pt)

A4) Application numérique:

(0,5 pt)  (0,5 pt)

B1) Pour utiliser la notion de plan de Bode, il faut que  soit une fonction alternative sinusoïdale.(1pt)

B2)

(2 pt)

B3)

déphasage de  par rapport à

(module :1pt, phase à l’origine : 0,5pt)

B4) Au dela de :

et : pas de déphasage de  par rapport à

La pulsation limite en deça de laquelle on ne peut pas considérer  est  (Ce qui correspond à une fréquence de 31,8 Hz) (1 pt)

La fonction AC/DC d’un oscilloscope utilise un condensateur (C2) pour bloquer la composante continue d’un signal. Elle est supposée transférer la composante alternative de ce même signal sans la déformer.

Mais si la fréquence de la composante alternative est trop faible, cette dernière est déformée.

## Montages  à AOP en régime alternatif sinusoïdal (5 pts)

Les deux  montages ci-dessous fonctionnent en régime alternatif sinusoïdal. Ils peuvent  donc être étudiés en utilisant les grandeurs complexes.

A) Déterminer l’expression du rapport  en fonction des impédances  et  en supposant l’amplificateur opérationnel idéal (non saturé). (1pt)

B) Application :

Exprimer  en régime alternatif sinusoïdal permanent  


Représenter le diagramme de Bode associé.

Corrigé :

A) Ce  montage s’étudie de la même façon qu’un montage à amplificateur opérationnel avec des résistances en remplaçant les grandeurs réelles par les grandeurs complexes correspondantes.

Démonstration

Résultat

B)  ;

de type :  avec

## Filtre  à AOP en régime alternatif sinusoïdal

A - Amplificateur inverseur en régime alternatif sinusoïdal (1 pt)

Déterminer l’expression du rapport  en fonction des impédances  et  du montage ci-contre, en supposant l’amplificateur opérationnel idéal (non saturé).

Démonstration (1/2 pt), Résultat (1/2 pt)

Selon la méthode employée, l'utilisation de I pourra être nécessaire ou pas.

B - Etude d’un filtre actif en régime alternatif sinusoïdal  (3,5 pts)

- Donner l’expression de l’impédance complexe d’un condensateur en fonction de sa valeur « C » et de la pulsation «  » du courant qui le traverse.

Sachant que  C = 10 nF, indiquer, dans le tableau ci-dessous, les valeurs numériques du module de  pour  les 2 valeurs de .

|  | 10 rad/s | 106 rad/s |
| --- | --- | --- |

b) Quand deux impédances ont des modules très différents (rapport minimum de 50) , on peut négliger l’une par rapport à l’autre... En déduire une approximation de  (impédance équivalente encadrée sur le schéma ci-dessus) pour chaque pulsation du tableau. Compléter les valeurs numériques dans le tableau.

c) En utilisant le résultat de l’exercice précédent,  déduire une approximation de la valeur du rapport  pour chaque pulsation du tableau. Compléter les valeurs numériques dans le tableau.

C - Calcul de l’impédance (4 pts)

a) Donner l’expression littérale de l’impédance complexe  ci-contre en fonction de R2, R3, C et de la pulsation «  » du courant qui la traverse.

Puis mettre cette expression sous la forme

b) Sachant que , on souhaite mettre cette expression sous la forme canonique .      Exprimer  et  en fonction de a, b et c.

c) En déduire les expressions de  et  en fonction de R2, R3 et C.

D - Construction d’un diagramme de Bode (4 pts)

Soit un filtre linéaire, dont le comportement en fonction de la pulsation  du régime alternatif sinusoïdal est décrit par la fonction de transfert :

.

On précise que

Représenter ci-dessous, en les identifiant clairement (par exemple avec des couleurs différentes) les quatre diagrammes de Bode asymptotiques des modules des expressions complexes suivantes.

(Pas de justifications demandées)

;       ;        et           (1pt par diagramme)

E -Exploitation d’un diagramme de Bode ; (3 pts)

Soit un filtre, constitué d’un réseau électrique linéaire, dont le comportement fréquentiel est décrit dans le plan de Bode par la fonction de transfert de  ci-dessous.

On applique en entrée de ce filtre une tension . L’objectif est de déterminer l’expression de  en appliquant le théorème de superposition. Voir les questions suivantes.

a): Si , on obtient  et

A partir de la  lecture graphique de , déterminer la valeur   à la pulsation

Dans le cas où , déterminer l’expression numérique de .()

b) Dans le cas où , déterminer l’expression numérique de .

c) Dans le cas où , déterminer l’expression numérique de .

Corrigé :

A - Amplificateur inverseur en régime alternatif sinusoïdal (1 pts)

Démonstration

Résultat

B - Etude d’un filtre actif en régime alternatif sinusoïdal  (3,5 pts)

ou

|  | 10 rad/s | 106 rad/s |
| --- | --- | --- |

C - Calcul de l’impédance (4 pts)

Par identification :  ;

Avec   ;   ;   , on obtient :  ;

D - Construction d’un diagramme de Bode                        On précise que

La fonction de transfert étudiée ici est celle du montage étudié aux questions  B- et C- :

On remarque que si  et si  (voir question B :-)

;       ;        et

Le diagramme de Bode de  est la somme des diagrammes de Bode de ,  et .

E - Exploitation d’un diagramme de Bode (3 pts)

Le diagramme de Bode proposé dans cette question est celui de la question précédente.

a)  :   (0,5 pt)

:  (0,5 pt).  Déphasage de  par rapport à  : 175°.  (0,5 pt)

d)  :  . .

Déphasage de  par rapport à  :  .  (0,5pt + 0,5pt)

e) En appliquant le théorème de superposition, on en déduit :

(0,5 pt)

Ce filtre « boost » les basses fréquences

# Footnotes

()  et déphasage de  par rapport à  voisin de zéro (inférieur à 6°)

()  Si deux impédances de modules  très différents sont en parallèle, l'impédance équivalent est proche de l’impédance dont le module est le plus petit.

()(Cette valeur est négative car )

() C’est la définition de la tension équivalente de Thévenin

() Les phases en degré seront notées entre guillemet.  Exemple « -10° » ou « +25° »

# Text boxes

I

- Vs

0

Ve

R

Ve

Vs

(

+

-

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

 en échelle

 en échelle

-40

+40

-20

+20

en rad

0

ou

 en échelle

 en échelle

-40

+40

-20

+20





en rad

0

ou

-40

+40

-20

+20

 en échelle

0

i

vR

ve

R

C

0

i

0

R

ve

vS

C

vR

ve

R

C

vs

Oscilloscope

Circuit électrique linéaire « A,M »

M

A

0

ou

0

 en échelle

 en échelle

+20

-20

+40

-40

0

ou

0

 en échelle

 en échelle

+20

-20

+40

-40

107

5.107

5.106

5.108

0

- 5

6

10

5

10

4

10

3

10

2

10

1

10

- 10

- 15

- 20

- 25

25

20

15

10

5

0

- 5

6

10

5

10

4

10

3

10

2

10

1

10

30

20

10

0

-10

-20

6

10

 en échelle

-40

+40

-20

+20





en rad

0

ou

0

ve

R

C

vs

Capteur

5

10

4

10

3

10

2

10

1

10

vs

ve

Réseau linéaire

Capteur

vs

C

R

ve

Co

Ro

Etage de traitement

 en échelle

-40

+40

-20

+20





en rad

0

ou

0

0

ou

0

 en échelle

 en échelle



- 20 dB/dec



- 20 dB

(1 pt)

(1 pt)

0

0

 en échelle

 en échelle

- 20 dB/dec



(0,5 pt)

(1 pt)



40

50

pulsation

10

1

10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

0

0.5

1

1.5

2

en rad

Réseau linéaire

ve

vs

Réseau linéaire

Réseau linéaire

(

vs

 en échelle

 en échelle

 en échelle

en rad

0

ou

0

-40

+40

-20

+20

 en échelle

 en échelle

en rad

0

ou

0

vs

ve

Réseau linéaire

ve

C1

R1

vo

C2

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site internet autre que le site IUT en ligne est interdite.

 en échelle

 en échelle

-40

+40

-20

+20





en rad

0

ou

0

ou

(1 pt)

(1 pt)

- 20 dB



- 20 dB/dec



 en échelle

 en échelle

0

0

ou

(1 pt)

(1 pt)

- 20 dB



- 20 dB/dec



 en échelle

 en échelle

0

0

100 rad/s

100 rad/s

-40

+40

en rad/s

50

40

30

20

10

0

6

10

5

10

4

10

3

10

2

Réseau linéaire

Réseau linéaire

vs

Réseau linéaire

-20

+20

 en échelle

 en échelle

0

0

100 rad/s

100 rad/s

-40

+40

-20

+20

 en échelle

 en échelle

0

0

10

1

10

en rad/s

en rad

1.5

1

0.5

0

6

10

5

10

4

10

3

10

2

10

1

10

i

vR

e

R

C

vC

- 20 dB



- 20 dB/dec



 en échelle

 en échelle

en rad

0

ou

0

+

- 10

- 15

- 20

- 25

25

20

15

+ 20 dB

- 20 dB





 en échelle

 en échelle

en rad

0

ou

0

10

5

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

 en échelle

en rad

1.5

1

0.5

0

en dB

 en échelle

40

30

20

10

0

3

ve

vs

i

R

L

-

Z2

Z1

I

E

S

(

+

Réseau linéaire

Réseau linéaire

vs

Réseau linéaire

Graphe : 1 pt

Graphe : 1 pt

0,5 pt

0,5 pt

+ 20 dB/dec

1 pt

 en échelle

en rad

1.5

1

0.5

0

en dB

-

 en échelle

80

70

60

50

40

43

1 pt

vs

i

C

R

L

L

vs

R

v1

10

1

10

2

10

3

10

4

10

5

-80

-60

-40

-20

0

20

  en rad/s

10

1

10

2

10

3

10

4

10

5

-4

-3

-2

-1

0

en rad

  en rad/s

V1 (t)

v2 (t)

C

L

vs

R

réseau linéaire

ve

vs

10

1

10

2

10

3

10

4

10

5

-80

-60

-40

-20

0

20

  en rad/s

10

1

10

2

10

3

10

4

10

5

-4

-3

-2

-1

0

en rad

  en rad/s

I

0

1pt

1pt

1pt

1pt

0

 en échelle

0

6

20

- 20

ou  en dB

 en échelle

0,5pt

0,5pt

-

+

(

V-

Z1

Z2

S

E

I

Z2

S

E

-

+

(

R1 = 10 k

R2 = 10 k

- 15 V

15 V

R3 = 100 k

C = 10 nF

Z2

R2

R3

C

+

-

E

S

Z2

0,5pt x 6

0,5pt

0,5pt

- S

0

I

0

E

Z2

Z1

I

E

S

(

+

-

Réseau linéaire

e

s

50

40

30

20

10

0

-10

pulsation

-20

-30

-40

10

-50

6

10

5

10

4

10

3

10

2

10

1

Réseau linéaire

ve

vs

Réseau linéaire

vs1

Réseau linéaire

vs2

Réseau linéaire

ve

vs

(

R1 = 10 k

R2 = 10 k

M Piou

R3 = 100 k

C = 10 nF

0,5pt

1pt

Z2

R2

R3

C

1 pt

0,5pt x 2

0,5pt x 2

1pt x 4

pulsation

50

40

30

20

10

0

-10

-20

6

10

5

10

4

10

3

10

2

10

1

10