 4.3 Extraction à contre courant
(en continu)
OU Extraction à courants croisés
On ne raisonne plus en masses mais en débits massiques (masse par unité de temps)
On distinguera deux cas d'étude:
4.3.a Solvant et diluant NON MISCIBLES
4.3.b Solvant et diluant PARTIELLEMENT MISCIBLES

---
  Rn
F
 E1
S=En+1
On introduit en continu:
 l'alimentation à une extrémité de l'unité d'ELL
le solvant à l'autre extrémité
Contact permanent entre alimentation et solvant – agitation – décantation –séparation des phases: n Etages
Une fois l'équilibre atteint ( dès que les débits massiques « d'entrée » -alimentation et solvant - et les débits massiques de « sortie » -raffinat et extrait – sont constants)
On récupère en continu:
le raffinat final à une extrémité de l'unité d'ELL
l'extrait final à l'autre extrémité
1
2
n
3
Schéma d’une unité d’extraction à contre -courant
G
D

---
G
D
xn-1 Rn-1
xn Rn
x1, R1
yn En
y1 E1
y2 E2
FIG. 4.12 :Schéma d’une unité d’extraction à contre -courant
Le contact entre les deux phases est permanent
En G: on introduit l’alimentation F
En D : on introduit le solvant S (pur)
Étage 1:
Ce qui y entre: alimentation F + extrait E2 provenant de l’étage 2
Ils s’y mélangent, décantent et se séparent en deux nouvelles phases en équilibre E1 et raffinat R1 saturées en soluté.
Ce qui en sort: raffinat R1 + dernier extrait E1
A chaque étage n
un raffinat R n-1 et un extrait E n+1 se croisent.
Ils s’y mélangent, décantent et se séparent en deux nouvelles phases en équilibre (extrait En et raffinat Rn) saturées en soluté.
yn+1=yS
x0 F
x2 R2
y3 E3
x3 R3
y4 E4

---
4.3.a Extraction LL à contre courant:
non miscibilité totale entre solvant et diluant
le solvant S est constitué uniquement de B (S=B)

---
A(a), Cx)
S=B(b), C(y)
F(alimentation) et les raffinats Ri ne contiennent que soluté C et diluant A .
S(solution de solvant initial) et les extraits Ei ne contiennent que soluté C et solvant B
solvant et diluant non miscibles:
a (débit de diluant pur) dans les raffinats est constant
b (débit de solvant pur) dans les extraits est constant
FIG. 4.12 :Schéma d’une unité d’extraction à contre -courant
La concentration en soluté (par rapport à A) des raffinats diminue.
La concentration en soluté (par rapport à B) des extraits augmente

---
les quantités de diluant pur dans les raffinats (a) et de solvant pur dans les extraits (b) sont constantes (non miscibilité entre A et B)
Etage 1 :
Masse de soluté qui entre (ax0(F) et by2 (E2)) = masse de soluté qui en sort (ax1(R1)et by1(E1))
=>
ax0 + by2 = by1 + ax1
Etage 2 :
ax1 + by3 = by2 + ax2 =>
…………………………………………………………….
Etage n :
ax n-1 + byn+1 = byn + axn	=>
Bilan de matière soluté :
A, x
D
G

---
ax n-1 + byn+1 = byn + axn	=>
Etage n :
=>
Équation (1) d’une droite appelée DROITE OPERATOIRE:
de pente a / b (rapport du débit de diluant pur au débit de solvant pur)
passant par les points de coordonnées (y n+1,x n) et (y1,x0)
Coordonnées (y n+1, x n) : fractions massiques en soluté du solvant S= E n+1 et du raffinat	final R n qui se croisent à une extrémité ( sortie D) de l ’unité d ’extraction
Coordonnées (y 1, x 0) : fractions massiques en soluté de l ’extrait final E 1 et de l ’alimen-	tation F qui se croisent à l ’autre extrémité ( entrée G) de l ’unité d ’extraction
Nous verrons ultérieurement comment déterminer par construction Mac Cabe Thiel le nombre d'étages théoriques (NET) à partir de cette droite opératoire et de la courbe de partage
D
G

---
4.3.b Extraction LL à contre courant: miscibilité partielle entre solvant et diluant
le solvant S est constitué uniquement de B (S=B)

---
Bilan total de matière:
Etage 1 :
Masse de ce qui entre (F et extrait E2) = masse de ce qui en sort (raffinat R1 et extrait E1)
f + e2 = r1 + e1
=>
f – e1 = r1 – e2
Etage 2 :
r1 + e3 = r2 + e2
r1 – e2 = r2 – e3
=>
……………………………………………………….
Etage n :
rn-1 + en+1 = rn + en
=> rn-1 - en = rn - en+1
En général :
 f – e1 = r1 – e2 = r2 – e3 =……….= rn-1 - en = rn - en+1 = delta)
FIG. 4.12 :Schéma d’une unité d’extraction à contre -courant

---
 f – e1 = r1 – e2 = r2 – e3 =……….= rn-1 - en = rn - en+1 = 
est un débit (masse)– différence entre le débit du raffinat et le débit du solvant qui se croisent
(F(~R0) et E1, R1 et E2, R2 et E3, ……..R n-1 et En , R n et En+1)
Les trois points des séries suivantes sont alignés :
, F, E1  R1, E2 R2, E3Rn-1, En Rn, En+1 (S)
 aligné avec les points représentant les raffinat R n-1 et extrait E n qui se croisent à chaque étage
Fig. 4.12 :Schéma d’une unité d’extraction à contre -courant

---
 f – e1 = r1 – e2 = r2 – e3 =……….= rn-1 - en = rn - en+1 = 
Rappel :règle des moments
e + r = m =>
r = m – e
(R) (M) (E)
Par analogie
 = f - e1
() (F) (E1)
les points , F et E 1 sont alignés
les points , R1 et E 2 sont alignés
En général : les points , R n et E n+1 sont alignés
R
E
M
=>
R, M et E, points représentant les mélanges R,M et E de masses respectives r, m et e, sont alignés
 = r1 - e2
() (R1) (E2)

---
Problème :
Soit une charge F (alimentation constituée de diluant A et de soluté C) que l’on veut traiter par un solvant S. On désire purifier le diluant de manière à obtenir un raffinat Rn en fin d’opération ayant une fraction massique inférieure à une valeur fixée xn. Quel est le nombre d’étages théoriques (NET) nécessaires pour cette extraction ?
A et B miscibles partiellement
Bilan total :
f + s = r n + e1 = m
M est associé au mélange global. Ce point est sur la droite FS et sur la droite E1Rn.

---
Problème Rappel des données:compositions de F, S(solvant pur) et Rn
Placer F , S et R n
bilan total de matière : e1 + r n = s + f =m
Extrait final E1= intersection de Rn M et de l ’isotherme de solubilité
Conservation de la masse totale:
M représente le mélange « d'entrée » (F,S) et le mélange de « sortie »(Rn, E1) et se trouve à l'intersection des droites FS et RnE1
Masse conservée -Seule la répartition des constituants change
sa composition E1: sur le diagramme
 sa masse e1 : à l ’aide du bilan de matière et de la règle des moments
E1
M
FIG. 4.13
P
C
A
R n
F
Sur SF placer M tel que
B
S (En+1)

---
Déterminer le nombre d ’étages théoriques (NET) nécessaires pour obtenir un raffinat Rn de composition fixée
Le pôle est déterminé par l’intersection de FE1 avec Rn S
Fig. 4.14
R1 est en équilibre avec E1 (extrait et raffinat conjugués) donc sur la droite de conjugaison passant par E1
F et E1 représentent les phases se croisant à une extrémité de l'unité, Rn et En+1, celles qui se croisent à l'autre extrémité
E2 est à l ’intersection de l ’isotherme de solubilité et de la droite R1
R1E1 sera tracée à l'aide du réseau des conodales non représenté sur le diagramme pour plus de clarté
R1
Etc, etc, …..
E1
R2
R3
E2

M
E3
N.E.T = 3 car R3 < Rn
P
C
A
R n
F
B
S (En+1)

---
DETERMINATION du N.E.T. PAR CONSTRUCTION MAC CABE THIELE
- à l ’aide de:
 la courbe de partage (de distribution ou d ’équilibre)
la courbe opératoire

---
COURBE de PARTAGE y = f(x)
yi et xi représentent respectivement les fractions massiques de soluté dans l ’extrait Ei et le raffinat « conjugué » Ri

---
la courbe opératoire définie par
Cas général (miscibilité partielle de A et de S): les points (y i+1, xi), fractions massiques en soluté des extrait Ei+1 et raffinat Ri qui se croisent entre les étages i et i+1.
Cas particulier ( non miscibilité totale de A et de B) où il s’agit d’une droite opératoire définie par :
sa pente : le rapport des débits diluant – solvant
un point (y n+1, x n) représentant les compositions des phases du dernier raffinat sortant de la colonne (R n, x n) et du solvant entrant (En+1 ou S, y n+1) qui se croisent à une des extrémités de la colonne

---
C
y
x = y
FIG. 4.15
P
E1
y1
P
F
E2
y2
R1
y3
E3
R2
x2
x1
x0
x
COURBE OPERATOIRE
COURBE de PARTAGE
coordonnées x n, y n+1
fractions massiques des raffinat et extrait qui se croisent entre deux étages
coordonnées x n, y n
fractions massiques des raffinat et extrait en équilibre

---
yi
x = y
CONSTRUCTION MAC CABE THIELE
y1 (E1)
P
y2 (E2)
COURBE OPERATOIRE
coordonnées x n, y n+1
fractions massiques des raffinat et extrait qui se croisent entre deux étages
y3 (E3)
COURBE de PARTAGE
coordonnées x n, y n
fractions massiques des raffinat et extrait en équilibre
y n+1 (En+1=S)
xn
(Rn)
x1
(R1)
x0
(F)
x2 (R2)
FIG 4.16
NET = 4
xi