Exercices sur la mise en œuvre des diodes

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices utilisent les connaissances développées dans la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1.	Modèle linéaire avec deux diodes. (2,5 pts)	1

2.	Maille : source - résistance - diode zener (2 pts)	1

3.	Générateur  – résistance - diode zener (7 pts)	2

4.	Stabilisation de tension à diode zener (3,5 pts)	4

5.	Coefficient de stabilisation amont d’une source de tension à diode zener (4pts)	5

6.	Redresseur monophasé une diode sur une charge inductive (7 pts)	7

7.	Redressement monophasé (12 pts)	9

8.	Redresseur monophasé avec transformateur à point milieu. (6,5pts pts)	13

9.	Redresseur monophasé en régime périodique. Doubleur de tension. (9,5 pts)	15

10.	Redressement mono-alternance d’une tension avec un harmonique 5	19

## Modèle linéaire avec deux diodes. (2,5 pts)

Les diodes ci-contre conduisent en direct. Chaque diode peut être modélisée par le modèle linéaire :   et  .

Sur le schéma ci-contre, remplacer les diodes par le schéma de leur modèle. Préciser le fléchage de

Calculer la valeur numérique de I ?

Corrigé :

## Maille : source - résistance - diode zener (2 pts)

La diode zener ci-contre conduit en inverse. Elle peut être modélisée par le modèle linéaire :   et  .

Sur le schéma ci-contre, remplacer la diode zener par le schéma de son modèle. Préciser le fléchage de

Calculer la valeur numérique de Iz.

Corrigé :

## Générateur  – résistance - diode zener (7 pts)

La diode zener mise en œuvre dans les montages de cet exercice est une diode zener silicium de 7,5 V / 0,4 W .

- Calculer la valeur  à ne pas dépasser dans la diode zener, en régime permanent, en polarisation inverse (pour ce calcul, on considèrera ).

Pour la suite de cet exercice, on adoptera pour cette diode zener le modèle à seuil  en direct et le modèle linéaire (seuil  et résistance dynamique ) en inverse.

- Représenter l’allure de la caractéristique  en fonction de  pour un courant variant de   à  (Préciser les valeurs des points remarquables).

On considère le montage ci-contre :

La source de tension est réalisée avec un Générateur Basse Fréquence (en configuration sinusoïde + offset) de résistance interne r = 50qui délivre une f.e.m. « e ».

Une résistance de protection  R = 50  limite le courant dans la diode zener.

c) « Supposons la diode zener bloquée.

Préciser l’intervalle dans lequel doit se trouver la valeur de  et l’intervalle dans lequel doit se trouver la valeur de la f.e.m. « e » pour que cette hypothèse soit vraie. Justifier en quelques mots.

d) « Supposons la diode zener conductrice en inverse ().

Préciser la condition sur la valeur de la f.e.m. « e » pour que cette hypothèse soit vraie. Justifier par un schéma et un calcul.

e) Le GBF est maintenant réglé tel que .

Calculer  en supposant la diode zener toujours passante en inverse.

Représenter  en précisant ses valeurs min et max.

Corrigé :

a)

b) Allure de la caractéristique  en fonction de  pour un courant variant de   à  (ci-contre).

c)

Si la diode zener est bloquée :  - 0,7 V < vz < 7,5 V  (voir question précédente).

Le courant iz est nul, donc  (loi des mailles)

d) Si la diode zener est conductrice en inverse, le courant iz est positif  et donc e > 7,5 V (loi des mailles)

e) .

.

L’ondulation crête à crête de  représente 2% de sa valeur moyenne…

## Stabilisation de tension à diode zener (3,5 pts)

Les valeurs numériques ont été choisies de façon que les calculs puissent se faire sans calculette

On dispose d’une source de tension constante  à partir de laquelle on souhaite alimenter une carte électronique sous une tension constante  quelle que soit la valeur du courant consommé Ich.

On utilise une diode zener de tension zener . (On négligera sa résistance interne en polarisation inverse)

a) Sachant que la puissance maximale qui peut être dissipée dans la diode zener est de 500 mW, en déduire .

b) Montrer que la somme  est une valeur constante tant que la diode zener est passante en inverse.

c) Sachant que , en déduire que la valeur  protège la diode zener contre les risques de courant excessif.

d) Pour que la carte électronique reste alimentée sous  , il faut . En déduire la valeur limite de  qui garantit ce bon fonctionnement.

e) Quelle est la valeur de  si la carte électronique consomme un courant  ?

Corrigé :

a)

b)

c) Le courant dans la diode zener est maximum lorsque .

Dans ce cas : , ce qui est égal au courant maximum admissible dans cette diode zener.

d)

e) Si , la diode zener est bloquée.

## Coefficient de stabilisation amont d’une source de tension à diode zener (4pts)

Le stabilisateur de tension à diode zener ci-contre débite dans une charge modélisée par une résistance .

Lorsque la diode zener est passante en inverse, on la modélise avec son modèle  linéaire constitué de  et ),

En supposant la diode zener toujours passante en inverse, redessiner le schéma ci-dessus en remplaçant la diode zener par son modèle équivalent.

Exprimer la relation littérale  en fonction de ,  et des résistances.()

Lorsque  varie d’une quantité , cela entraine une variation  de la tension de sortie . Calculer la valeur numérique du rapport des variations    (coefficient directeur de la droite ) ()

Corrigé :

C’est l’équation d’une droite

On en déduit :

Lorsque « e » varie d’une quantité , la tension de sortie  est

On peut obtenir le même résultat à l’aide du théorème de Millman :

Ce résultat est identique au précédent

## Redresseur monophasé une diode sur une charge inductive (7 pts)

Une tension  est appliquée à un circuit inductif R,L  en série avec une diode « D » (supposée idéale).

L’inductance a une valeur de 0,1H. La résistance « R » est inconnue

Les graphes de  et  sont donnés ci-contre

(On remarque qu’en s’opposant aux variations du courant,  l’inductance prolonge la conduction)

Attention : 10 divisions par période…

- Indiquer (sous le graphe) les intervalles de conduction de la diode.

- Estimer graphiquement  (en hachurant les aires concernées)

- Après avoir complété la graduation sur l’axe en angles , calculer plus précisément  à l’aide d’une intégrale.

- Un ampèremètre numérique placé dans le circuit, indique 1,49 A en position DC et 2,05 A en position AC+DC. Préciser ce que signifient ces deux valeurs.

- Donner la relation reliant  à .
En déduire la valeur numérique de la résistance « R »

Corrigé :

Estimation :

## Redressement monophasé (12 pts)

Dans cette étude on ne s'intéressera pas à l'évolution des signaux lors de la mise sous tension. On se limitera au régime permanent (donc au régime périodique).

Le pont monophasé à diodes ci-contre est alimenté par une tension alternative sinusoïdale.

Il alimente une bobine en série avec un rhéostat de laboratoire

Hypothèse : Les diodes sont supposées idéales.

la conduction est continue dans la charge R.L + Rh Autrement dit, .

1) Questions de cours :

- Dessiner la caractéristique iD(vD) d’une diode idéale.

- On suppose une diode idéale bloquée. Quelle est la condition sur  pour que cette hypothèse soit fausse?

- On suppose une diode idéale passante. Quelle est la condition sur  pour que cette hypothèse soit fausse?

2) Calcul du réglage du rhéostat.

- Indiquer sur le document réponse les intervalles de conduction des diodes D1, D2, D3 et D4 (sur les deux lignes (en pointillé) sous le graphe de .

- En déduire le chronogramme de  (à représenter sur le graphe de ).

- a partir d’une intégrale, établir la relation qui donne  en  fonction de .

- En déduire  en fonction de ,  et .

- Application numérique : Calculer Rh, résistance du rhéostat pour avoir , sachant que .

3) Contrainte sur les diodes.

L’inductance est supposée assez grande pour que l’ondulation de  soit négligeable par rapport à sa valeur moyenne. Le courant  est donc presque constant.

i) De façon à visualiser les contraintes sur les diodes, représenter les graphes de  et

### 4) Puissances en entrée et en sortie du pont de diodes

On suppose toujours le courant  presque constant.

j) Exprimer la puissance active   fournie à la charge (R.L + Rh) en fonction de  et de.

k) Représenter sur le document réponse le chronogramme de ie(t) .

l) Exprimer la puissance active  fournie par le réseau en entrée du pont en fonction de  et de . Justifier en quelques mots.

Corrigé :

1) Questions de cours :

b) L’hypothèse « diode idéale bloquée »  est fausse si   (avec les orientations ci-contre)

c) L’hypothèse « diode idéale passante »  est fausse si   (avec les orientations ci-contre)

1) Calcul du réglage du rhéostat.

f)

g)

h) Application numérique :

### 3) Puissances en entrée et en sortie du pont de diodes

j)  est supposé constant :

l) Les diodes étant supposées idéales, elles ne consomment donc aucune puissance.

## Redresseur monophasé avec transformateur à point milieu. (6,5pts pts)

Dans cette étude on ne s'intéressera pas à l'évolution des signaux lors de la mise sous tension. On se limitera au régime permanent (donc au régime périodique). Les diodes seront supposées idéales.

Hypothèse :

- Le transformateur monophasé à point milieu ci-contre sera supposé idéal.

Il est alimenté par une tension alternative sinusoïdale .

Donc :

Le rapport de transformation « m » est une constante positive

- La conduction est continue dans la charge R.L.

Déterminer et représenter les intervalles de conduction des diodes sur la ligne (en pointillé) sous le graphe de  ci-après. (Justifier en rappelant une règle établie pour un assemblage de diodes à cathode commune)

Connaissant les intervalles de conduction des diodes, représenter  sur les graphes ci-après.

Calculer  en fonction de et de m.

(1pt pour l’écriture de l’expression avec une intégrale et 1pt pour la résolution de cette intégrale)

Exprimer  en fonction de  et des éléments du montage. En déduire  en fonction de  et des éléments du montage. (Rappeler les propriétés utilisées pour parvenir au résultat)

L’inductance « L » est supposée suffisamment grande pour qu’on puisse négliger la composante alternative de  par rapport à sa composante continue () .

Sachant que la puissance instantanée consommée par un transformateur idéal est nulle, Déterminer la puissance active consommée par l’ensemble du montage (transformateur + diodes + L + R) en fonction de  et d’un élément du montage puis en fonction de , et R.

Corrigé :

Association de diodes à cathode commune :

Lorsque le courant est positif, la diode conductrice est celle dont le potentiel d‘anode est le plus élevé.

La valeur moyenne d’une somme est la somme des valeurs moyennes.

La valeur moyenne de la tension aux bornes d’une inductance est nulle.

La puissance active consommée par un ensemble est la somme des puissances actives consommées par chaque élément de l’ensemble, donc

On peut également écrire :

## Redresseur monophasé en régime périodique. Doubleur de tension. (9,5 pts)

Une tension  est appliquée au circuit ci-contre.

Les condensateurs « C1 » et « C2 » rendent la composante alternative de la tension  très faible par rapport à sa valeur moyenne.

La charge soumise à cette tension  consomme un courant «  » constant

Les graphes de  et  et  sont donnés ci-après.

a) En régime périodique,  et . Les deux diodes ne peuvent donc pas conduire en même temps.

En observant le graphe de , indiquer (ci-contre) les intervalles de conduction de chaque diode.

b) Représenter le graphe de  sur le graphe de

c) Donner une valeur numérique approchée de  lorsque D1 conduit () et une valeur numérique approchée de  lorsque D2 conduit.

d) La valeur des deux condensateurs identiques « C1 » et « C2 » est supposée suffisamment élevée pour que l’ondulation des tensions  et  soit très faible par rapport à leur valeur moyenne. On assimile donc  et  à des grandeurs continues

En déduire une valeur numérique approchée de . Expliquer le raisonnement en quelques mots

Le graphe de  donné ci-après a été obtenu par simulation (attention à l’échelle de .

Il confirme que l’ondulation de  est très faible par rapport à sa valeur moyenne.

La simulation tient compte des chutes de tension dans les diodes.

e)  Sur l’intervalle    pendant lequel , l’ondulation de  est . (voir ci-contre)

En déduire la valeur numérique de chacun des deux condensateurs identiques « C1 » et « C2 ».

f) A partir du graphe de  ci-dessus, estimer . (Justifier en hachurant les aires appropriées)

g) Estimer valeur numérique de la puissance active reçue par la charge qui consomme le courant .

(Expliquer la démarche en quelques mots).

h) Estimer la puissance active fournie par la source . (On supposera les diodes idéales).

(Expliquer la démarche en quelques mots).

i) On souhaite dimensionner la diode D1.

En utilisant la loi des nœuds, déterminer la valeur numérique de . Expliquer le raisonnement en quelques mots.

Par simulation, on sait déjà que . En comparant  et , exprimer la valeur numérique de  sous forme d’une fraction. Expliquer.

(Le devoir se déroulant sans calculette, on ne demande pas de calculer cette fraction)

Corrigé ;

a)

Lorsque , D1 conduit.

Lorsque , D2 conduit.

b) On en déduit

c) Lorsque D1 conduit () . Lorsque D2 conduit .

d) Si la valeur des deux condensateurs identiques « C1 » et « C2 » est suffisamment élevée pour que l’ondulation des tensions  et  soit très faible par rapport à sa valeur moyenne, on en déduit que  . et   quelque soit l’instant.

Donc .

On trouve la fonction « doubleur de tension ». Ce résultat est confirmé par le graphe de

e) Sur l’intervalle  pendant lequel , les deux condensateurs identiques « C1 » et « C2 » sont en série avec la source de courant . Les deux condensateurs en série  sont équivalents à

f)

g) Le courant   étant constant, la puissance active reçue par la charge est

h) Les diodes sont supposées idéales. Elles ne consomment aucune puissance.

La puissance active dans un condensateur est nulle.

La puissance active est conservative.

Donc

i) D’après la loi des nœuds :

car la valeur moyenne d’une somme est la somme des valeurs moyennes, et le courant moyen dans un condensateur est nul

Si on représente les graphes de  et de , il est évident que

donc

donc

## Redressement mono-alternance d’une tension avec un harmonique 5

Le redresseur mono-alternance ci-contre est alimenté par une tension  qui n’est pas alternative sinusoïdale. Cette tension peut être décrite par l’expression : .

Il est chargé par une charge qui peut être modélisée par une source de courant constant

Les diodes sont supposées idéales.

a) Indiquer les intervalles de conduction de chaque diode

b) Représenter ci-contre le graphe de . Calculer

c) Représenter ci-contre le graphe de . En déduire .

d) Représenter ci-contre le graphe de la puissance instantanée  en entrée du montage ().

En déduire la puissance active consommée par ce montage.

Corrigé :

Avant tout autre chose : Les diodes D1 et D2 sont reliées par leur cathode. Le courant Io n’est pas nul. Donc à chaque instant, la diode conductrice est celle dont le potentiel d’anode est le plus élevé. Donc lorsque  : D1 conduit. Lorsque  : D2 conduit.

a)  et b) Lorsque D1 conduit : .

Lorsque D2 conduit :

avec

c) Lorsque D1 conduit : .

Lorsque D2 conduit :

d) La puissance instantanée s’exprime par la relation .

La puissance active (ou puissance moyenne) est la valeur moyenne de la puissance instantanée.

On peut estimer graphiquement la puissance active à une valeur légèrement supérieure à 150 W.

On constate que le graphe de la puissance instantanée est identique à celui de  à un facteur 5 près.

On pouvait le prévoir car les diodes, supposées idéales, ne consomment aucune puissance. Et donc le convertisseur, constitué des deux diodes est un convertisseur « à liaison directe ». Il conserve donc la puissance instantanée .

Il conserve donc la puissance active.

# Footnotes

() On pourra, par exemple, utiliser le théorème de superposition ou le théorème de Millman.

( ) Dans le calcul, on pourra considérer  et simplifier en conséquence

() Composante continue = valeur moyenne

() On suppose que  n’a pas le temps de varier pendant cet intervalle. Les diodes « D1 » et  « D2 » sont supposées idéales.

() On suppose que  n’a pas le temps de varier pendant cet intervalle. Les diodes « D1 » et  « D2 » sont supposées idéales.

() Au niveau de  et de

# Text boxes

ic

1  pt

0,5 pt

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

1 pt

- Vmax

0

T/2

T

t

vD1

ic

D3

D4

D4

D1

D2

D1

- ve

ve

ie

iD1

0

T/2

T

t

0

T/2

T

t

- Vmax

0

Vmax

T/2

T

t

uc

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

Modèle de la diode idéale

vD

iD

vD

iD

0

1 pt

Rhéostat de laboratoire se comportant en résistance variable

Bobine de cuivre modélisée sous forme d’une inductance « L » en série avec une résistance « R »

R

vD1

iD1

L

ic

uc

D4

D3

D2

D1

Rh

ie

ve

T/2

T

vD1

Vmax

- Vmax

0

t

- ve

ve

ie

iD1

0

t

0

t

- Vmax

0

Vmax

t

uc

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

t

30ms

20ms

10ms

0s

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

D conduit

D conduit

carreaux

carreaux

ucc

i

100V

0V

-100V

4.0A

2.0A

0A

40ms   t

30ms

20ms

10ms

0s

1 pt

1 pt

i

uc

v

?

R

0.1H

L

D

0

(

ucc

i

100V

0V

-100V

4.0A

2.0A

0A

40ms   t

30ms

20ms

10ms

0s

0,5pt

0,5pt

0,5pt

1pt

0,5pt

1pt

1pt

0,5pt

uc

- v2

v2

D1

D2

D1

- m.Vmax

0

m.Vmax

1pt

20ms

10ms

0s

uc

ie

ve

V1

V5

5Adc

Io

D2

D1

π

- v2

v2

- m.Vmax

0

m.Vmax

2π

θ

uc

i'2

i2

v'2

v2

D2

L

ic

uc

D1

R

ie

ve

0W

750W

500W

1,5 pt

1 pt

0,5pt

0,5pt

1 pt

1 pt

0.03s

0.02s

0.01s

0.00s

317.50V

316.25V

315.00V

1 pt

0,5pt

vz

0,5pt

1 pt

D1 conduit

D2 conduit

D1 conduit

t

5.0A

0A

-5.0A

0.03s

0.02s

0.01s

0.00s

1 pt

D1 conduit

D2 conduit

D1 conduit

Intervalles de conduction des diodes

t

5.0A

0A

-5.0A

0.03s

0.02s

0.01s

0.00s

charge

100 mA

C2

C1

0,03s

0,02s

0,01s

0,00s

317,50V

316,25V

315,00V

200V

0V

-200V

Intervalles de conduction des diodes

t

5,0A

0A

-5,0A

0,03s

0,02s

0,01s

0,00s

charge

D2

D1

100 mA

C2

C1

VOFF = 0

VAMPL = 160

FREQ = 50

250W

D1

D2

D1

ie

t

6.0A

4.0A

2.0A

0A

30ms

20ms

10ms

0s

30ms

20ms

10ms

0s

D1

D2

D1

uc

ve

t

-150V

100V

0V

t

t

p

0W

750W

500W

250W

ie

6.0A

4.0A

2.0A

0A

t

ve

-150V

100V

0V

30ms

0,5 pt

1,5 pt

1 pt

1 pt

5 

0,7V

r

5 

0,7V

r

R

80 

10,4V

-

+

Continu

I

R

80 

10,4V

-

+

Continu

I

1 pt

0

Vzo

rz

e

Rch

vch

R

Vzo

rz

e

Rch

vch

R

2 pt

Méthode : 1 pt

Vzo

rz

Rch

vch2

R

rz

e

Rch

vch1

R

Vzo

rz

e

Rch

vch

R

96 

Source

e

Stabilisateur de tension

ich

ie

Rch

vch

iz

R

1 pt

0,5 pt

1 pt

0,5 pt

charge

VR

Source

Stabilisateur de tension

Ich

Ie

Vch

Iz

0

7,59 V

t

vz

rz

> 0

> 0

r

50 

iz > 0

e > 7,5 V

GBF

50 

vzo = 7,5 V

R

> 0

0

r

50 

iz = 0

- 0,7 V < e < 7,5 V

GBF

50 

- 0,7 V < vz < 7,5 V

R

0

7,69 V

+ 53,3 mA

- 53,3 mA

7,5

- 0,7

vz (V)

iz

carte électronique

Ve

r

50 

iz

e

GBF

50 

vz

R

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site internet autre que le site IUT en ligne est interdite.

1 pt

iz

VBE

1 pt

5 

5,5V

rz

R

40 

10V

-

+

Continu

Iz

R

40 

10V

-

+

Continu

Iz